# MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

# Programul PHARE TVET 2005

# MATERIALE DE ÎNVĂŢARE

Pentru clasa a XII-a

# Domeniul: SILVICULTURA

Calificarea: TEHNICIAN în SILVICULTURA şi EXPLOATARI FORESTIERE

# Nivelul:3

# Modulul: REGIME şi TRATAMENTE SILVICE

2008

# CONSULTANTI

# Catinca Scrioşteanu - expert CNDIPT

# Ivan Nikytyn - expert asistenţă tehnică

# Claudia Călinescu - expert CNDIPT

# AUTORI

ing. CUCIUREAN ALINA, prof. gr. did. def. - Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

ing. EROSS DANIELA, prof. gr. did. II - Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

ing. URICIUC DOREL, prof. gr. did. I - Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

tehn. FRUNZĂ DANIELA, ms. gr. did. I - Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc

# CUPRINS

| Nr.crt. | Specificatii | Pag. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Introducere |  |
| 2 | Competenţe generale |  |
| 3 | Obiective |  |
| 4 | Informaţii pentru elevi |  |
|  | 4.1 Fişa de documentare - Regenerarea naturală din sămânţă, avantaje şi dezavantaje 4.2 Fişa de documentare - Regenerarea artificială din sămânţă, avantaje şi dezavantaje 4.3 Fişa de documentare - Regenerarea naturală vegetativă, avantaje şi dezavantaje 4.4 Fişa de documentare - Reganerarea arificială vegetativă, avantaje şi dezavantaje Exercitiul 1-Regenerarea......... Exercitiul 2-Regenerarea.......... 4.5 Fişa de documentare – Caracteristicile tratamentelor în regim de codru 4.6 Fişa de documentare – Caracteristicile tratamentului în regim de crâng 4.7 Fişa de documentare-Tratamentul tăierilor rase pe parchete 4.8 Fişa de documentare-Tratamentul tăierilor succesive (uniforme) 4.9 Fişa de documentare-Tratamentul tăierilor progresive (în ochiuri) 4.10 Fişa de documentare-Tratamentul tăierilor grădinărite 4.11 Fişa de documentare –Tratamente cu tăieri de jos în regimul crângului 4.12 Fişa de documentare- Tratamente cu tăieri de sus în regimul crângului Exercitiul 3-Recunoasterea tratamentului......... Exercitiul 4-Recunoasterea tratamentului ......... Exercitiul 5-Test de evaluare Exercitiul 6-Test de evaluare |  |
| 5 |  |  |
| 6 | Cuvinte cheie\glosar |  |

COMPETENŢE

14.1   Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri

14.2   Recunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete

14.3  Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat

  - Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit

14.5  Aplică tratamentele în arboretele de crâng

Atingerea acestor competenţe va fi stabilită în urma aplicării  probelor de evaluare

INTRODUCERE

Soluţiile tehnice impuse pe de-o parte de necesităţile economico-sociale, iar pe de altă parte de cerinţele ecologice au condus la activităţi complexe de intrvenţie şi dirijare a pădurilor, în special a celor cultivate. Indiferent de modul de formare a lor, pădurile sunt ecosisteme stabilizate cu un impact ecologic major în menţinerea vieţii pe Terra.

Modulul ”REGIME ŞI TRATAMENTE SILVICE”, disciplină de bază în cadrul nivelului trei de calificare, “Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere”, ruta progresivă, vine în sprijinul tinerilor care se pregătesc pentru a îmbrăţişa această zonă profesională. Silvicultura, prin partea să de aplicabilitate, are un pronunţat caracter biotehnic, cu implicaţii deosebite în menţinerea continuităţii pădurilor. Modulul a fost realizat pentru desfăşurarea unui număr de 75 de ore, din care 33 ore de instruire teoretică, 30 ore de laborator tehnologic şi 12 ore de instruire practică. Pentru dobândirea competenţelor prin parcurgerea acestui modul s-au alocat 1,5 credite.

În urma parcurgerii modulelor programate, inclusiv al celui de “REGIME şi TRATAMENTE SILVICE”, elevii vor avea temeinice cunoştinţe de aplicabilitate în activitatea de producţie.

Lucrărea de faţă este un auxiliar curricular care vine în ajutorul elevilor pentru relizarea criteriilor de performanţă, dar şi în ajutorul profesorilor pentru facilitarea activităţilor didactice pe care le desfăşoară prin parcurgerea modulului. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională (SPP), iar pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor, conform cerinţelor de validare ale acestui standard.

S-au elaborat modele de fişe de lucru, de evaluare, de progres, exerciţii, etc., prezentate atât pentru activitatea elevului, cât şi pentru activitatea profesorului. Ele au fost astfel elaborate încât să ţină cont de fiecare competenţă în parte, iar în unele cazuri să asigure continuitatea temelor prezentate în modul.

Prima parte a lucrării prezintă competenţele vizate în modul şi obiectivele de urmărit în parcurgerea modulului pentru fiecare competenţă în parte prin fişa de descriere a activităţilor, fişa de progres şcolar, glosarul de termeni în vederea consolidării de termeni sau noţiuni mai puţin cunoscute.

Partea a doua a auxiliarului curricular se adresează profesorilor, dar şi elevilor de-o potrivă, sub formă de folii pentru retroproiector, scheme recapitulative, fişe conspect, portofoliu, model de proiect, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de evaluare.

Activităţile de consolidare şi verificare pot fi aplicate individual, frontal, sau cu grupe de doi sau mai mulţi elevi având în vedere,  pe cât posibil, să fie utilizate toate cele trei stiluri de învăţare.

Activitatea profesorilor nu trebuie să se limiteze numai la mijloacele de învăţare prezentate în auxiliar, ele fiind numai un exemplu pentru materialele didactice care se pot concepe şi folosi la orele de instruire.

Persoanele implicate în parcurgerea modulelor repartizate nivelului trei de calificare sunt responsabile de execuţia propriilor activităţi, dar şi de realizarea sarcinilor încredinţate la nivelul grupurilor din care fac parte, având atribuţii de coordonare şi control. Munca pe care o depun presupune o gamă largă de acţiuni complexe, ieşite din rutină, realizate în contexte variate.

În urma precizărilor de mai sus, este necesar ca şi în procesul de învăţare să se utilizeze metode şi mijloace de învăţare într-un format mai complex şi pe o arie de actvităţi mai extinsă. Toate materialele prezentate în acest auxiliar curricular pot fi folosite la orele de instruire, fie în formatul prezentat, fie în format adaptat la cerinţele elevilor şi la temele prevăzute în celelalte module de parcurs prin planul de învăţământ.

4.MATERIALE DE REFERINŢĂ PENTRU ELEVI

Fişa de documentare 1, uc 14 , c 14.1

REGENERAREA DIN SĂMÂNŢĂ

| Regenerarea naturală din sămânţă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării naturale | Regenerare naturala din samanta (foto ARGESEXPRESS) Regenerare naturala din samanta (foto ARGESEXPRESS) |
|  | Se asigură continuitatea pădurii fără întreruperi |  |
|  | Nu se întrerupe procesul de producţie |  |
|  | Solul este protejat de degradare prin eroziune şi de îmburuienare |  |
|  | Sunt păstrate şi promovate speciile valoroase dorite de silvicultor |  |
|  | Se realizează amestecuri valoroase |  |
|  | Selecţia naturală este activă datorită realizării mai rapide a stării de masiv |  |
|  | Pot fi evitate greşelile prin alegerea şi introducerea unor specii neconforme staţiunii |  |
|  | Se elimină cheltuielile de procurare a seminţelor şi de producere a puieţilor |  |
|  | Dezavantajele regenerării naturale |  |
|  | Regenerarea este condiţionată de periodicitatea şi abundenţa fructificaţiei |  |
|  | Lucrările de scoatere a materialului lemnos se desfăşoară cu revenire pe aceeaşi suprafaţă, producând vătămări seminţişului |  |
|  | Lucrările de exploatare a masei lemnoase sunt mai grele şi costisitoare |  |
|  | Nu se pot obţine tipuri de pădure mai valoroase |  |
|  | Lucrările de întreţinere sunt continue şi susţinute |  |
|  | Necesită personal de întreţinere bine calificat şi numeros |  |

Fişa de documentare 2, uc 14, c 14.1

REGENERAREA DIN SĂMÂNŢĂ

| Regenerarea arificială din sămânţă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării artificiale | Regenarare artificiala din samanta (foto I. Ionescu) Reganarare artificiala din samanta (foto ARGESEXPRESS) |
|  | Exploatarea masei lemnoase, indiferent de condiţii, este posibilă şi rentabilă |  |
|  | Nu depinde de anii de fructificaţie |  |
|  | Permite alegerea şi introducerea de noi specii, realizându-se în special substituirile |  |
|  | Scoatera masei lemnoase este terminată, iar seminţişul are liniştea necesară |  |
|  | Lucrările de instalare sunt mai simple, mai puţin variate şi se realizează cu mai multă siguranţă |  |
|  | Dezavantajele regenerării artificiale |  |
|  | Se lucrează pe suprafeţe descoperite, iar noul arboret nu are protecţia necesară |  |
|  | Solul este supus înierbării şi degradării prin eroziune |  |
|  | Puieţii pot fi supuşi, până la plantare, vătămării prin manipulări repetate |  |
|  | După plantare puieţii sunt expuşi atacului dăunătorilor |  |
|  | Lucrările de regenerare, atât prin plantare cât şi prin semănare directă, sunt mai costisitoare şi reclamă mai multă muncă |  |
|  | Funcţiile de protecţie ale pădurii sunt întrerupte pe o perioadă lungă de timp |  |
|  | Încheierea stării de masiv se realizează mai greu, iar continuitatea producţiei slăbeşte |  |

Fişa de documentare 3 , uc 14 , c 14.1

REGENERAREA VEGETATIVĂ

| Regenerarea naturală vegetativă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării naturale |  |
|  | Existenţa pădurii nu este întreruptă, iar solul este protejat de degradare |  |
|  | Sunt promovate speciile cu capacitate mare de lăstărire sau drajonare |  |
|  | Lucrările se execută pe suprafeţe mici, iar scoaterea materialului lemnos este mai rapidă |  |
|  | Printr-o regenerare rapidă, solul se îmburuienează mai greu |  |
|  | Cheltuielile de întreţinere sunt mici |  |
|  | Speciile se pot instala mai uşor în zone în care intervenţia omului este mai greoaie (albii de râuri, zone inundabile, soluri aluvionare, etc.) |  |
|  | Dezavantajele regenerării naturale |  |
|  | Lucrările de exploatare sunt costisitoare pentru că se realizează mai mult manual |  |
|  | Materialul lemnos este de mici dimensiuni, cu valoare economică şi de folosinţă reduse |  |
|  | La speciile care lăstăresc regenerarea nu este uniformă |  |
|  | Cioatele se degradează uşor prin putrezire |  |

Fişa de documentare 4 , uc 14 , c 14.1

REGENERAREA VEGETATIVĂ

| Regenerarea artificială vegetativă | Specificaţii | Observaţii |
| --- | --- | --- |
|  | Avantajele regenerării artificiale |  |
|  | Se realizează prin introducerea speciilor dorite |  |
|  | Materialul săditor este selecţionat |  |
|  | Instalarea culturilor se poate face cu material înrădăcinat, asigurându-se o reuşită mai bună a lucrărilor |  |
|  | Exemplarele din regenerare vegetează independent de planta mamă (nu mai depinde de cioată sau rădăcina mamă) |  |
|  | Se realizează culturi intensive (răchitării,etc.) |  |
|  | Dezavantajele regenerării artificiale |  |
|  | Ca şi în cazul regenerării naturale, materialul lemnos este de mici dimensiuni şi cu valoare economică mică |  |
|  | Sunt necesare lucrări mai ample ale solului, care necesită multă forţă de muncă |  |
|  | Lucrările de instalare sunt costisitoare |  |

Exerciţiul  1 , uc 14 , c 14.1

Se dau caracteristicile de mai jos.

Indicaţi prin săgeţi tipul de regenerare şi caracteristicile

Lucrările de instalare sunt mai simple, mai puţin variate şi se realizează cu mai multă siguranţă

Nu depinde de anii de fructificaţie

Încheierea stării de masiv se realizează mai greu

Materialul lemnos este de mici dimensiuni cu valoare economică redusă

Regenerarea realizându-se rapid, solul se îmburuienează mai greu

Permite alegerea şi introducerea de noi specii

După plantare puieţii sunt mai expuşi atacurilor de dăunători

Sunt păstrate şi promovate speciile valoroase dorite de silvicultor

Se elimină cheltuielile de procurare a seminţelor şi de producere a puieţilor

Funcţiile de protecţie ale pădurii sunt întrerupte pe o perioadă lungă de timp

Nu se pot obţine tipuri de pădure mai valoroase

Se realizează amestecuri valoroase

Solul este supus înierbării şi degradării prin eroziune

Puieţii pot fi supuşi până la plantare, vătămării prin manipulări repetate

Lucrările de exploatare a masei lemnoase sunt mai grele şi costisitoare

Exercitiul 2 , uc 14 , c 14.1

Se dau caracteristicile de mai jos.

Indicaţi prin săgeţi tipul de regenerare şi caracteristicile ei

Se realizează prin introducerea speciilor dorite

Se realizează culturi intensive (răchitării, etc.)

Regenerarea este condiţionată de periodicitatea şi abundenţa fructificaţiei

Se realizează amestecuri valoroase

Exemplarele din regenerare vegetează independent de cioată sau rădăcina mamă

Sunt necesare lucrări mai ample ale solului care necesită forţă de muncă

Cheltuielile de întreţinere sunt mici

Lucrările de exploatare sunt mai costisitoare pentru că se realizează manual

Permite alegera şi introducerea de noi specii

Sunt promovate speciile cu capacitate mare de lăstărire

Materialul lemnos recoltat este de mari dimensiuni şi cu valoare economică ridicată

Cioatele se degradează uşor prin putrezire

Materialul săditor este selecţionat

Fişa de documentare 5 , uc 14 , c 14.2

CARACTERISTICILE TRATAMENTELOR ÎN REGIM DE CODRU

|  | Caracteristicile tratamentului tăierilor rase 1. Tratamentul se realizează prin tăieri unice, cu regenerare artificială pe suprafeţe descoperite. 2. Posibilitatea se calculează pe suprafaţă, cu formula P=S/N, unde: P=posibilitatea, S=suprafaţa unităţii de producţie, iar N=numărul anilor din ciclul de producţie. 3. Din punct de vedere silvicultural, tratamentul are o serie de dezavantaje, dar se aplică totuşi pe 22% din suprafaţa pădurilor de codru de la noi din ţară. 4. Cu toate dezavantajele sale se aplică în substituiri şi refaceri de arborete, în molidişuri pure, sau în amestecuri de molid cu răşinoase şi/sau foioase, când molidul este în proporţie minimă de 75%. 5. Tăierile rase în benzi se execută pe suprafeţe înguste şi lungi, iar regenerarea se realizează de regulă natural. 6. Benzile se execută numai într-un an cu fructificaţie abundentă şi nu se trece la tăierea în banda următoare, decât când banda precedentă a fost complet regenerată. Caracteristicile tratamentului tăierilor succesive 1. Recoltarea masei lemnoase se face pe aceeaşi suprafaţă succesiv, în mai multe etape. 2. Regenerarea se realizează natural sub masiv. 3. Tăierile sunt uniforme, iar revenirea pe aceeaşi suprafaţă se face în funcţie de realizarea regenerării şi de dezvoltarea seminţişului instalat. 4. Tratamentul include trei tipuri de tăieri: tăierea de însămânţare, tăierea de punere în lumină şi tăierea definitivă. 5. Prin executarea tăierilor se urmăreşte în primul rând realizarea regenerării naturale, dar şi recoltarea posibilităţii prevazută prin amenajamente. 6. Tratamentul este indicat regenerării, în special, a arboretelor compuse din specii de umbră. 7. Se aplică în făgete, brădete, brădeto-făgete, făgeto-brădete şi amestecuri de fag cu răşinoase, unde fagul este majoritar. 8. Tăierile succesive nu se aplică în stejărete, în molodişuri pure şi în şleauri. 9. Aplicarea tratamentului în stejărete ar duce la îmburuienerea şi înţelenirea solului, stejarul fiind specie de lumină, iar rărirea arboretelor de molid creează condiţii propice doborăturilor de vânt. 10. Tăierile succesive aplicate în şleauri (fie de câmpie, fie de deal), ar duce la eliminarea stejarului sau al gorunului de către speciile de amestec de ajutor: tei, carpen, jugastru şi alte specii cu valoare economică mai scazută. Caracteristicile tratamentului tăierilor progresive 1. Ca şi în cazul tăierilor succesive tratamentul se realizează prin tăieri repetate cu regenerare sub masiv. 2. Extragerea arborilor se face grupat, rămânând în urma lor goluri, numite ochiuri. 3. Formarea ochiurilor ţine mai mult seama de realizarea şi nevoile regenerării în fiecare punct în parte de pe intreaga suprafaţă. 4. Se urmăreşte în primul rând crearea de condiţii optime, pe puncte, pentru realizarea regenerării. 5. Se păstrează seminţişurile preexistente utilizabile. 6. Tăierile nu sunt eşalonate la intervale de timp bine stabilite, ele depinzând de fructificaţie. 7. Se revine pe aceeaşi suprafaţă ori de câte ori este nevoie şi cu intensitate diferită, în funcţie de condiţiile de instalare şi dezvoltare a seminţişului. 8. Tratamentul este un tratament intensiv şi complex. 9. Se poate aplica în majoritatea pădurilor, cu excepţia molidişurilor pure în care pot să se producă doborâturi de vânt masive. 10. Este indicat şi se poate aplica cu succes în molideto-brădete, molideto-făgete, gorunete, goruneto-făgete, stejărete, şleauri de deal sau de câmpie şi în general în amestecuri. 11. Tratamentul favorizează speciile de lumină şi oferă posibilitatea proporţionării acestora, asigurând amestecuri valoroase. Caracteristicile tratamentului codrului grădinărit 1. Arboretele cărora li se aplică tratamentul codrului grădinărit au o structură diferită de a celorlalte arborete, care se caracterizeză printr-o varietate mare de vârste, grosimi şi înălţimi pe toată suprafaţa lor permanent. 2. Profilul arboretului este un profil dantelat în care nu se deosebesc etaje de vegetaţie, faze de dezvoltare colectivă şi nici suprafeţe periodice. 3. Tratamentul se aplică pe suprafeţe mari, ajungând până la o intreagă suprafaţă de producţie. 4. Suprafeţele de parcurs cu tratamentul codrului grădinărit sunt în permanenţă în curs de tăiere şi regenerare. 5. Este tratamentul cu cele mai împrăştiate tăieri şi care pune cele mai grele probleme activităţilor de recoltare şi colectare a materialului lemnos. 6. Arborii nu se extrag decât individual şi numai ocazional se extrag câteva exemplare la un loc. 7. Suprafaţa ocupată cu tăieri grădinărite se parcurge anual, până la ralizarea posibilităţii decenale prevazută în amenajamente. 8. După modul cum se produce regenerarea, în golurile rămase în urma extragerii arborilor, se apropie mult de cea produsă în pădurile virgine. 9. Fiecare tăiere este atât tăiere de regenerare cât şi tăiere de îngrijire. |
| --- | --- |

Fişa de documentare 6 , uc 14 , c 14.2

CARACTERISTICILE TRATAMENTELOR ÎN REGIM DE CRÂNG

|  | Caracteristicile tratamentului cu tăieri de jos 1. Tratamentul cu tăieri de jos este cel mai important tratament din regimul crângului. 2. Pe suprafeţele care se exploatază anual tăierea este unică, iar regenerarea este realizată vegetativ. 3. Vârsta la care se realizează intervenţiile de recoltare este mică, iar materialul lemnos este de dimensiuni mici cu valoare economică scăzută. 4. Natura speciei, scopul economic urmărit şi condiţiile de regenerare influenţează vârsta la care se execută tăierile. 5. Cu toate că regenerarea în condiţii de crâng este mai simplă decât în condiţii de codru, pune o serie de probleme cum ar fi: tăierile se vor executa îngrijit, se respectă strict epocile de tăiere, lucrările se execută mai mult manual, etc. 6. Tăierile se pot executa în fiecare an, nefiind condiţionate de fructificaţie. 7. Odată cu înaintarea în timp, puterea de lăstărire a cioatelor scade, cioatele îmbătrânesc, se reduce numărul de lăstari şi puterea lor de dezvoltare se micşorează. 8. În timp, după trecerea câtorva generaţii, cioatele nu-şi mai realizează scopul urmărit şi se trece obligatoriu la regenerarea artificială. 9. Realizarea mai rapidă a stării de masiv din lăstari, îndeosebi în arboretele de crâng de stejar brumăriu, sau de stejar pufos din zonele aride conduc la o mai bună rezistenţă la uscăciune decât puieţii pentru că sunt instalaţi pe rădăcinile mai bătrâne şi înfipte mai adânc în sol. 10. Lucrările de îngrijire în crâng sunt deosebit de importante fiindcă se pot promova exemplarele provenite din sămânţă şi se pot selectiona lăstarii existenţi la cioată. 11. În urma tratamentului crângului, arboretele rezultate sunt echiene, cu profil continuu şi se poate realiza un număr de parchete egal cu numărul anilor din ciclul de producţie. 12. Amplasarea parchetelor se poate face pe mai multe suprafeţe cu condiţia să nu depăşească fiecare suprafaţa de 5 ha pentru arboretele din grupa a II-a. 13. În pădurile din grupa I parchetele se vor amplasa sub forma unor benzi cu o lăţime de 50-100 m. 14. Posibilitatea se calculează pe suprafaţă şi în pofida faptului că suprafaţa unităţii de producţie se împarte în parchete cu suprafeţe egale, nu rezultă întotdeauna un volum egal de material lemnos extras anual. Caracteristicile tratamentului cu tăieri de sus 1. Tratamentul se aplică numai speciilor care au putere de lăstărire şi muguri adventivi situaţi la 2-3 m înălţime. 2. Obişnuit, după câteva tăieri (3-4) puterea de regenerare scade simţitor, se instalează puternic putregaiul în cioată şi este necesară regenerarea pe cale artificială cu butaşi din plopi euramericani, sau sălcii din clone selecţionate. |
| --- | --- |

R E G I M U L   C O D R U L U I

Fişa de documentare 7 , uc 14 , c  14.3

TRATAMENTUL TĂIERILOR RASE PE PARCHETE

|  | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Arborii se taie la rând pe toată suprafaţa. 2. Lucrările de recoltare şi colectare a masei lemnoase sunt relativ simple şi nu pun probleme tehnice deosebite. 3. Posibilitatea se stabileşte pe suprafaţă. 4. Este necesar să se stabilească: mărimea, forma şi aşezarea în timp şi spaţiu a parchetelor. 5. Regenerarea se realizează artificial, iar arboretul rezultat este echien, regulat, monoetajat şi cu închidere pe orizontală. 6. Nu se amplasează un parchet nou lângă altul mai vechi, până când în cel vechi nu s-a realizat regenerarea cu starea de masiv încheiată. 7. Pentru a se asigura proţectia solului şi a se preveni, în cazul molidişurilor, doborâturile de vânt, mărimea parchetelor se limitează la 3 ha în păduri de grupa I şi la 5 ha în păduri de grupa a II-a. 8. În zona de munte tăierile înaintează de jos în sus, de-a lungul văilor principale, iar aşezarea lor se face cu latura mică de-o parte şi de alta a firului văii. 9. Motivele aşezării parchetului le constiuie o mai uşoara colectare a masei lemnoase şi o protecţie mai bună împotriva vântului care bate din amonte. 10. Direcţia de înaintare cu amplasarea parchetelor se face în sens contrar direcţiei vântului dominant. |
| --- | --- |

Fişa de documentare 8 , uc 14 , c 14.3

TRATAMENTUL TĂIERILOR SUCCESIVE (UNIFORME)

|  | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Aplicarea tratamentului impune realizarea a trei categorii de tăieri: a. tăierea de însămânţare - se execută într-un an cu fructificaţie abundentă, pentru a se asigura regenerarea; - prin executarea tăierii de însămânţăre consistenţa se poate reduce în arboretele compuse din specii de umbră, la 0,7, iar la cele compuse din specii de lumină, la 0,5; - se extrag cu ocazia acestei tăieri: - speciile sau ecotipurile nedorite; - arborii cu coroana prea dezvoltată ca să nu prejudicieze seminţişul în procesul de exploatare; -arborii defectuoşi şi cei din plafonul inferior; -tot seminţişul preexistent neutilizabil şi subarboretul ca să permită pătrunderea la sol a luminii şi căldurii; - tăierea de însămânţare se execută cât mai uniform pe întreaga suprafaţă, pentru a se putea asigura diseminarea în mod egal; - se păstrează şi se protejează seminţişul preexistent utilizabil. b. tăierea de punere în lumină - este cunoscută şi sub denumirea de tăiere de luminare; - se execută când seminţişul instalat are deja starea de masiv încheiată şi începe să fie stânjenit în dezvoltarea sa de arboretul matern; - seminţişul are acum nevoie de cât mai multă lumină în dezvoltarea sa; - tăierea constă în micşorarea şi mai mult a consistenţei, în funcţie de necesităţile seminţişului în dezvoltare; - la tăierea de luminare consistenţa se poate reduce până la 0,4-0,2, dar se are în vedere protejarea solului împotriva înierbării, îngheţului, uscării sau insolaţiei; - la speciile de umbră, după caz, se pot executa şi 2-3 tăieri de luminare a seminţişului instalat. c. tăierea definitivă - scopul ei este de a extrage şi ultimii arbori exploatabili de pe suprafaţa regenerată; - se realizează când seminţişul a ajuns la independenţa biologică; - este necesară extragerea la timp a a arboretului matern pentru a nu împiedica dezvoltarea normală a seminţişului şi pentru a reduce prejudiciile de exploatare; - când caracteristicile bioecologice ale speciilor permit şi când s-a realizat o bună regenerare, nu se mai aplică tăierea de punere în lumină, ci se trece direct la tăierea definitivă. 2. În arboretele în care nu s-au executat la timp tăieri de îngrijire, iar arboretul nu este pregătit pentru intervenţii cu tăieri (tăierea I), se aplică o tăiere preparatorie cu cca. 5-10 ani înainte. 3. Tăierea preperatorie are caracterul unei rărituri, extragându-se speciile mai puţin valoroase, exemplarele din speciile de bază cu valoare scăzută, subarboretul şi seminţişul preexistent neutilizabil. |
| --- | --- |

Fişa de documentare 9 , uc 14 , c 14.3

TRATAMENTUL TĂIERILOR PROGRESIVE

|  | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Aplicarea primelor tăieri nu urmăreşte, ca la tăierile succesive, însămânţarea uniformă pe întreaga suprafaţă. 2. Aplicarea tratamentului se face prin realizarea ca şi în cazul tăierilor succesive, tot a trei tăieri, astfel: a. tăierea de deschidere a ochiurilor - se extrag în primul rând arborii de deasupra seminţişurilor preexistente utilizabile; - diametrul ochiurilor create variază între 0.5H, până la 1.5H (H = înălţimea medie a arboretului); - se deschid apoi şi alte ochiuri in vederea însămânţării; - lucrările de deschidere a ochiurilor se realizează într-un an cu fructificaţie abundentă; - numărul ochiurilor şi intensitatea deschiderii lor depinde de caracteristicile bioecologice şi de temperamentul speciilor; - distanţa dintre ochiuri să nu fie prea mare, ca să se poată realiza în fiecare ochi, independent, procesul de regenerare ; - mărimea, forma şi orientarea ochiurilor depind în principal de temperamentul speciei de promovat, de condiţiile staţionale şi de ţelul de gospodarire al arboretului; - în arboretele cu specii de umbră, ochiurile sunt mai mici, cca. 0.5H, iar în arboretele cu specii predominant de lumină, diametrul ochiului poate să crească până la 1.5H; - pe suprafeţele în care regenerarea este deja instalată, sub forma seminţişurilor preexistente utilizabile, suprafaţa ochiurilor poate să ajungă şi până la 0.5 ha. b. tăierea de lărgire a ochiurilor - după instalarea regenerării, pe parcursul a câtorva ani (5-7 ani, uneori şi 10) seminţişul are nevoie de mai multă lumină şi cere mai multă autonomie în dezvoltarea sa; - protecţia laterală de până acum a arboretului matern începe să-l stânjenească; - se intervine cu tăieri de lărgire a ochiurilor, dându-i-se seminţişului mai multă căldură şi mai multă lumină; - tăierile de lărgire se execută sub forma unor benzi în jurul ochiurilor formate; - lăţimea lor variază în funcţie de intensitatea regenerării, de înălţimea seminţişului, etc., dar nu poate fi mai mare de 1.0H la speciile de umbră şi de 2-3H la speciile de lumină; - executarea tăierii de lărgire a ochiurilor se face tot într-un an cu fructificaţie abundentă, ca să se poată realiza regenerarea şi în banda care s-a tăiat; - concomitent cu tăierile de lărgire a ochiurilor se pot face şi tăieri de deschidere a ochiurilor în altă parte a arboretului unde condiţiile permit favorizarea instalarii regenerării. c. tăierea de racordare - în urma executării şi a tăierilor de lărgire a ochiurilor rămân pe picior porţiuni de arboret ce necesită extragerea lor; - aceste porţiuni se extrag în urma aplicării tăierilor de racordare; - prin aplicarea tăierii de racordare se scot din suprafeţele regenerate şi ultimii arbori din arboretul matern; - tăierea de racordare se realizează tot într-un an cu fructificaţie abundentă, ca să se poată regenera şi micile porţiuni rămase neregenerate; - noul seminţiş rezultat în urma acestor tăieri va fi protejat de seminţişul deja existent şi care işi va duce viaţa independent; 3. Ca şi în cazul tăierilor succesive, când arboretul nu a fost parcurs la timp cu tăieri de îngrijire şi nu este pregătit în vederea regenerării se aplică tăieri pregătitoare. |
| --- | --- |

Fişa de documentare 10 , uc 14 , c 14.3

TRATAMENTUL CODRULUI  GRĂDINĂRIT

|  | Modalităţi de aplicare a tratamentului Aplicarea tratamentului se poate realiza sub trei forme: a. tratamentul grădinăritului simplu - se realizează numai prin extragerea arborilor ajunşi la exploatabilitate; - exploatabilitatea nu se exprimă prin vârstă ci dimensional (diametru, înăţtime, volum); - în cadrul acestei forme de grădinărit, silvicultorul nu mai are în vedere şi arborii din celelalte categorii de diametre şi înălţimi; - prin caracteristicile sale şi modul de intervenţie grădinăritul simplu mai este cunoscut şi sub denumirea de grădinărit primitiv. b. tratamentul grădinăritului cultural clasic - este cunoscut şi sub denumirea de grădinărit tipic; - odată cu lucrările de extragere a arborilor exploatabili, silvicultorul se ocupă şi cu lucrările de îngrijire a arborilor din celelalte categorii de diametre şi înălţimi; - execută în acelaşi timp şi tăieri de îngrijire a arboretelor, pe întreaga suprafaţă a unităţii de producţie; - pentru o mai bună gestionare a lucrărilor, arborii se împart în trei categorii: arbori mari, arbori mijlocii şi arbori mici; - arborii mici sunt cei mai numeroşi şi rămân mult timp, uneori şi decenii, dominaţi, au creşteri reduse şi o bună parte din ei dispar, dar totuşi, unii dintre ei pot ajunge la dimensiuni mari şi pot fi arbori valoroşi; - la fiecare intervenţie se urmăreşte realizarea structurii optime, stabilită prin amenajament; - posibilitatea este stabilită pe volum, iar ponderea o au arborii de mari dimensiuni, care sunt exploatabili. c. tratamentul grădinăritului concentrat - aplicarea tratamentului grădinăritului concentrat uşurează condiţiile de recoltare şi colectare a masei lemnoase; - unitatea de producţie se împarte în 5-10 părţi, numite cupoane; - tăierile se execută în fiecare an într-un cupon; - în cazul împărţirii unităţii de producţie în 10 cupoane se trece o singură dată prin fiecare cupon de la o reamenajare la alta, iar în cazul împărţirii în 5 cupoane se trece de două ori în decursul planului decenal; - revenirea pe acelaşi cupon cu aceeaşi categorie de lucrări se face după o anumită perioadă de timp exprimată în ani şi poartă numele de rotaţie. |
| --- | --- |

R E G I M U L   C R A N G U L U I

Fişa de documentare 11 , uc 14 , c 14.3

TRATAMENTE APLICATE ÎN REGIM DE CRÂNG

|  | Modalităţi de aplicare a tratamentului Crângul simplu a. Tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată 1. Tratamentul cu tăieri de jos este cel mai important tratament în regimul crângului. 2. Pe suprafeţele care se exploatează anual tăierea este rasă, unică, iar regenerarea se realizează pe cale vegetativă. 3. Vârsta la care se realizează intervenţiile de recoltare este o vârsta mică, iar materialul lemnos rezultat este de mici dimensiuni, cu valoare economică redusă. 4. Natura speciei, scopul economic urmărit şi condiţiile staţionale influenţează vârsta la care se execută tăierile. 5. Având în vedere că regenerarea este vegetativă, în special din lăstarii de cioată, tratamentul se aplică la vârste mici, când puterea de lăstărire este mare. 6. Tratamentul se aplică numai speciilor cu putere mare de lăstărire sau drajonare pe o perioadă constituită din mai multe cicluri de producţie. 7. La sălcii şi în special la răchite ciclul de producţie este de 1-2 ani, la alte specii este de 30-40 de ani, ajungând în cazul aninului negru la vârsta de 60 ani. 8. Ciclul de producţie este influenţat de scopul economic urmărit, concretizat prin sortimentele –ţel. 9. Sortimentele-ţel pot fi în funcţie de diametru: nuiele pentru împletit, araci de vie, tutori pentru pomi, lemn pentru construcţii rurale, lemn subţire sau lemn mijlociu. 10. Tăierea cioatelor se execută cât mai jos (la 3-5 cm de la sol) ca lăstarii care apar să-şi formeze rădăcini proprii în timp scurt şi să se poată individualiza mai rapid. 11. Ca cioatele să fie protejate de putrezire timp mai îndelungat, tăierea se face cât mai neted, cu toporul şi cu pante de scurgere a apei din precipitaţii (în una sau două ape). 12. Materialul lemnos rezultat se scoate din parchet înainte de intrarea în vegetaţie a cioatelor, pentru ca lăstarii abia formaţi să fie protejaţi de vătămări. b. Tratamentul tăierilor de jos fără lăsare de cioată 13. Speciile care drajonează uşor, cum ar fi salcâmul, se recoltează scoţându-se din pământ cu o bună parte din rădăcină. 14. Recoltarea se face fără lăsare de cioată, iar procedeul este cunoscut prin denumirea de recoltare prin căzănire. 15. Pentru a se recolta masa lemnoasă, se înlătură pământul din jurul tulpinii şi a rădăcinilor groase, care apoi se retează cu toporul. 16. În urma scoaterii materialului lemnos, rămâne o mică groapă care are aspectul unui fund de căldare sau de cazan şi de aici derivă termenul de “căzănire”. 17. După înlăturarea materialului rezultat, gropile se astupă, solul se ară şi se grăpează, sau se scarifică, dupa caz, pentru a stimula drajonarea. 18. Sunt preferaţi drajonii proveniţi din rădăcini subţiri, amplasaţi între cioate, fiindcă îşi formează mai repede rădăcini proprii, deşi în prima fază, drajonii aparuţi în jurul gropii şi chiar lăstarii sunt mai viguroşi. |
| --- | --- |
|  | B. Crângul cu rezerve 1. Prin aplicarea tratamentului crângului simplu rezultă material lemnos de mici dimensiuni cu valoare economică scăzută. 2. Obţinerea unui material lemnos cu o valoare economică mai mare a impus aplicarea tratamentului crângului cu rezerve. 3. Tratamentul constă în lăsarea pe picior a unui număr mic (200-300) de arbori pe o perioada mai lungă de timp, pentru acumularea de biomasă şi creşterea dimensiunilor. 4. O bună parte din aceşti arbori au fructificat, dar sămânţa rezultată a fost genetic inferioară. 5. Pe de altă parte, nici aspectul economic pentru care au fost lăsaţi nu a fost atins şi din aceste cauze tratamentul crângului cu rezerve nu se mai aplică în ţara noastră. |

Fişa de documentare 12 , uc 14 , c 14.3

TRATAMENTE CU TĂIERI DE SUS ÎN REGIMUL CRÂNGULUI

|  | Modalităţi de aplicare a tratamentului 1. Tratamentul este rar întâlnit ca aspect silvicultural la noi în ţară. 2. Sub aspect silvicultural se aplică în arboretele situate în luncile inundabile şi în arboretele din zona inundabilă a Deltei Dunării. 3. Tăierile se execută de la o înălţime apreciabilă, (2-3m) de la sol, deasupra nivelului apelor de inundaţie. 4. Se aplică la speciile cu capacitate mare de lăstărire. 5. Tăierea se execută manual cu toporul, cât mai neted şi cu pantă de scurgere a apei. 6. În jurul cioatelor se formează zone de calusare care au tendinţa să cicatrizeze rănile provocate de tăiere. 7. Ca urmare a tăierilor repetate se formează în jurul cioatelor o porţiune mai îngroşată, mai lăţită, cu aspect de masă sau de scaun. 8. Din acest motiv şi tratamentul este cunoscut sub numele de tratament cu tăieri în scaun. 9. Materialul lemnos rezultat este un material subţire, cu dimensiuni mici, cu valoare economică scăzută. 10. Lăstarii care apar pe cioată se numesc sulinari şi sunt lăsaţi să vegeteze între 2 şi 10 ani. 11. Tăierea se execută în timpul sezonului de repaus vegetativ, iar materialul este scos până la venirea inundaţiilor. |
| --- | --- |

Exerciţiul 3 , uc 14 , c 14.2

Se dau elemente corespunzătoare tratamentelor descrise.

Înscrieţi în figură cifrele corespunzătoare elementelor tratamentului.

| Tratamentultăierilor succesive | Caracteristici Tăierile sunt uniforme. Cu ocazia primei tăieri se extrag speciile sau ecotipurile nedorite. Tăierile se pot executa în fiecare an nefiind condiţionate de fructificaţie. Regenerarea se realizează artificial. Se păstrează şi se protejează seminţişul preexistent utilizabil. Tăierile care se execută sunt: tăiere unică; tăiere de însămânţare; tăiere de punere în lumină; tăiere de lărgire a ochiurilor; tăiere definitivă; tăiere de racordare; tăiere continuă. Tăierile succesive nu se aplică în stejărete şi în molidişuri pure. Tratamentul este indicat în arboretele compuse din specii de umbră. Extragerea arborilor se face grupat, ramânând în urma lor goluri numite ochiuri. Prin executarea tăierilor se urmăreşte realizarea, în primul rând, a regenerării naturale. |
| --- | --- |

Exerciţiul 4 , uc 14 , c 14.2

Se dau elemente corespunzătoare tratamentelor descrise.

Înscrieţi în figură cifrele corespunzătoare elementelor tratamentului.

| Tratamentul codrului grădinărit | Profilul arboretului este dantelat şi nu se deosebesc etaje de vegetaţie. Tratamentul se aplică pe suprafeţe mari, ajungând pâna la o întreagă suprafaţă de producţie. Tratamentul se realizează pe suprafeţe descoperite cu regenerare artificială. Posibilitatea se calculează pe suprafaţa. Se aplica în substituiri sau refaceri de arborete, ori în molidişuri pure. Suprafeţele de parcurs cu tăieri in codrul grădinărit sunt în permanenţă în curs de regenerare. Exploatabilitatea nu se exprimă prin vârstă ci dimensional (diametru, înalţime). Grădinăritul simplu se bazează numai pe extragerea arborilor ajunşi la exploatabilitate. Tăierile sunt în acelaşi timp şi tăieri de îngrijire şi tăieri de regenerare. Tăierea de racordare se execută când s-a regenerat întreaga suprafaţă. Suprafaţa ocupată cu tăieri grădinărite se parcurge anual, pâna la realizarea posibilităţii decenale. Arborii se taie la rând pe toată suprafaţa. |
| --- | --- |

Exercitiul 5 , uc 14 , c , 14.2 , 14.3 , 14.4 , 14.5

TEST DE EVALUARE  1

I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, bifaţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1.Tratamentul tăierilor succesive începe cu tăierea:

a. de formare a ochiurilor

b. definitivă

c. unică

d. de însămânţare.

2.Tratamentul codrului grădinărit realizează regenerarea:

a. naturală din lăstari

b. artificială din lăstari

c. naturală din sămânţă

d. artificială din sămânţă.

3.La tratamentul tăierilor rase pe parchete se aplică:

a. tăiere unică pe toată suprafaţa

b. tăiere de însămânţare

c. tăiere de racordare

d. tăiere de luminare.

4.În regimul crângului, tăierile de jos fără lăsare de cioată şi în special în salcâmete, se aplică pentru realizarea unei regenerări:

a. artificiale din sămânţă

b. naturale vegetativă

c. artificiale vegetativă

d. naturale din sămânţă

II. Completaţi spaţiile libere din enunţurile de mai jos.

1.Tratamentul tăierilor progresive este cunoscut şi sub numele de tratamentul tăierilor ____________, iar tăierile care se aplică sunt in ordine: tăierea__________ , ____________ şi ___________ .

2.La tratamentul crângului cu lăsare de cioată regenerarea este___________ relizată pe cale______________ .

3.Suprafaţa pe care se execută tăierile rase pe parchete este de_____ ha în pădurile de grupa I şi de ____ ha în pădurile de grupa a II-a.

III. Unele din enunţurile de mai jos sunt adevărate, iar altele false. Scrieţi in dreptul celor adevărate litera A, iar în dreptul celor false litera F.

1.Tăierea în scaun se aplică în arborete cu regim de codru.

2.Tăiera de racordare se aplică la tratamentul tăierilor progresive

3.Tăierile în codrul grădinărit sunt şi tăieri de regenerare.

4.Regenerarea în cazul tăierilor succesive se realizează sub masiv.

IV. La expresiile de mai jos marcate prin cifre, se atasează corespondentele lor, marcate prin litere. Realizaţi în spaţiul rezervat corespondenţa corectă:

1.tăieri aplicate în zona inundabilă;

2.tăieri de regenerare şi îngrijire;

3.regenerare naturală sub masiv;

4.regenerare naturală pe teren descoperit;

5.regenerare artificială;

a. codru grădinărit;

b. tăieri progresive;

c. tăieri rase;

d. degajări şi curăţiri;

e. tăiere în scaun;

f. tăieri de jos cu lăsare de cioată;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Exercitiul 6 , uc 14 , c , 14.2 , 14.3 , 14.4 , 14.5

TEST DE EVALUARE 2

1.Tratamentul tăierilor rase pe parchete se realizează prin tăieri

a. repetate

b:

. unice

c. sub masiv

d. în scaun

este un tratament cu tăieri:

a. uniforme

b. în scaun

I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, bifaţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

2. Tăierile corespunzătoare tratamentului tăierilor succesive sunt:

a. tăieri de formare a ochiurilor

b. tăieri de racordare

c. tăieri uniforme

d. tăieri unice

3.Tratamentul tăierilor progresive

c. în ochiuri

d.de jos fără lăsare de cioată

4.În cazul tratamentului codrului grădinărit, tăierile sunt:

a. unice

b. de racordare

c. pe parchete

d. împrăştiate

II. Completaţi spaţiile libere din expresiile de mai jos.

1.La arboretele gospodărite în regim de codru, regenerarea se realizează pe cale ____________, din ___________şi pe teren ____________, în urma unei tăieri_____________.

2.Tratamentul codrului grădinărit se poate realiza sub forma grădinăritului____________, grădinăritului____________ si sub forma grădinăritului_____________, iar regenerarea se realizează pe cale______________ .

III. Unele din enunţurile de mai jos sunt adevărate, iar altele false. Scrieţi în dreptul celor adevărate litera A, iar în dreptul celor false litera F.

1.Tratamentul tăierilor rase este aplicabil în substituiri şi refaceri de arborete.

2.Tratamentul tăierilor succesive se aplică arboretelor constituite din specii de lumină.

3.Caracteristicile arboretelor tratate în regim de codru grădinărit sunt tăierile realizate pe suprafeţe descoperite.

4.La tăierile succesive , ultima tăiere este tăierea definitivă.

IV. La expresiile de mai jos marcate prin cifre, se ataşează corespondentele lor, marcate prin litere. Realizaţi în spaţiul rezervat, corespondenţa corectă:

1.regimul codrului;

2.regimul crângului;

3.codru grădinărit;

4.zone inundabile;

5.tăieri succesive;

a.tăiere de jos;

b.cultural clasic;

c.tăiere de luminare;

d.regenerare generativă;

e.regenerare vegetativă;

f.tăiere în scaun;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

CUVINTE CHEIE\GLOSAR

1. AMENAJAMENT = lucrare de proiectare a activitaţilor de gospodărire a      fondului forestier pe o perioadă de 10 ani;

2. BUTAŞ = porţiune dintr-o plantă (rădăcină, lujer, frunză, etc.) pe care se găsesc muguri adventivi şi din care poate să apară o plantă nouă cu tulpină si rădăcină proprie;

3. CALUS = ţesut care cicatrizează rănile provocate de un corp străin;

4. CĂZĂNIRE = acţiune de scoatere a tulpinii sau cioatei unui arbore din sol prin tăierea rădăcinilor groase;

5. CICLU DE PRODUCŢIE = perioadă de timp de la înfiinţarea şi până la exploatarea unui arboret;

6. CIOATĂ = porţiune din tulpină cu radacina aferentă, înfiptă în sol, care rămâne după tăierea plantei;

7. CODRU = modalitate de producere a regenerării pe cale sexuată, din sămânţă;

8. CRÂNG = modalitate de producere a regenerării pe cale asexuată, vegetativă (butaşi, drajoni, marcote, etc.);

9.CUPON = suprafaţă dintr-un arboret de codru grădinărit concentrat pe care se revine cu lucrări din 5 în 5 ani, sau din 10 în 10 ani;

10 . DRAJON =  lăstar provenit din muguri adventivi de pe rădăcină;

11. EXPLOATABILITATE = calitatea unui arboret de a atinge anumite valori pentru putea fi exploatat în anumite condiţii( vârsta, înălţime, diametru, volum, etc.);

12. LĂSTAR = plantă tânără provenită dintr-un mugure adventiv de pe cioată, care vegetează pe cioată şi rădăcina mamă;

13. OCHI = gol făcut într-un arboret în urma extragerii unor arbori;

14. PLAN DECENAL = organizare planificată a lucrărilor pe o perioadă de 10 ani, prevăzută în amenajamente;

15. POSIBILITATE = cantitate de biomasă lemnoasă care se adaugă unui arboret prin cresteri într-o perioadă de timp( an, deceniu, etc.) şi care este stabilită prin amenajament să se recolteze;

16. PUIET = plantă tânără provenită din sămânţa, cu tulpină si rădăcină proprie, aptă de plantare;

17. RĂCHITĂRIE = suprafaţă ocupată cu o cultură intensivă de răchită în vederea obţinerii mlădiţelor( lujerilor) pentru împletituri;

18. REAMENAJARE = lucrare de proiectare prin care se revine la lucrarea de amenajare după trecerea unei perioade de 10 ani;

19. REFACERE = lucrare de înlocuire a unui arboret, care s-a degradat din diverse cauze, cu un alt arboret asemănător din punct de vedere al compoziţiei după înlăturarea cauzelor care au dus la degradare;

20. REGENERARE = proces biologic de înlocuire sau refacere a unui arboret care nu mai există din diferite cauze ca: îmbătrânire, exploatare, catastrofe naturale( incendii, inundaţii, vânturi puternice, atacuri masive de insecte, etc.);

21. REGIM ( DE CULTURĂ ) = modul în care se asigură regenerarea unei păduri;

22. STARE DE MASIV = fază în care arborii dintr-un arboret tânăr încep să-şi ducă viaţa în comun, sprijinindu-se reciproc;

23. SUBSTITUIRE = lucrare de înlocuire a unui arboret care a ajuns derivat (din care au dispărut speciile de bază), cu un arboret nou, valoros;

24. SULINAR = lăstar provenit în urma unei tăieri în scaun;

25. TĂIERE DE JOS = tăiere aproape de suprafaţa solului în urma căreia rămâne o cioată;

26. TĂIERE DE SUS = tăiere de la o anumită înălţime de la suprafaţa solului( tăiere în scaun );

27. TRATAMENT( SILVIC ) = totalitatea măsurilor silvotehnice de gospodărire şi de realizare a regerării prin înlocuirea unui arboret ajuns la exploatabilitate cu un arboret tânăr;

28. UNITATE DE PRODUCŢIE = parte teritorială a unui ocol silvic, cuprinsă între limite naturale, pentru care este reglementat procesul de producţie forestieră.

Fişa de progres şcolar

UNITATEA DE COMPETENTA 14, REGIME ŞI TRATAMENTE

Numele elevului: …………………………

Profesor: …………………………………

| Competenţe tehnice urmărite | Lucrări efectuate | Evaluarea | Abilităţi de bază | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | S | NS |  | B | S | NS |
| 14.1. Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Recunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4 Aplică tratamentele în arboretele de codru grădinărit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 Aplică tratamentele în arboretele de crâng |  |  |  |  |  |  |  |  |

Schemă recapitulativă

| Unitatea de competenţă | Competenţe individuale | Conţinuturi tematice | Realizat recapitularea |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Semn. |
| 14. Regime şi tratamente | 14.1 Recunoaşte regimul de cultură al unei păduri | Regenerarea naturală din sămânţă (avantaje) -se asigură continuitatea pădurii, iar procesul de producţie nu se întrerupe -se asigură protecţia solului împotriva degradării prin îmburuienare -se promovează speciile valoroase, iar selecţia naturală este activă -se elimină cheltuielile suplimentare de procurare a puieţilor şi seminţelor Regenerarea naturală din sămânţă (dezavantaje) -este condiţionată de periodicitatea şi abundenţa frucificaţiei -se revine de mai multe ori pe aceeaşi suprafaţă pentru scoaterea materialului lemnos -se produc vătămări seminţişului prin mai multe parcurgeri ale arboretului -nu se pot obţine tipuri de păduri mai valoroase -lucrările de întreţinere sunt continue şi susţinute, necesitând personal numeros cu pregătire corespunzătoare Regenerarea artificială din sămânţă (avantaje) -este posibilă şi rentabilă exploatarea masei lemnoase în orice condiţii -regenerarea nu depinde de anii de fructificaţie şi permite alegera celor mai bune specii -scoatera masei lemnoase este terminată , iar seminţişul instalat ulterior are linştea necesară -lucrările de instalare a noului arboret sunt simple şi mai sigure Regenerarea artificială din sămânţă (dezavantaje) -fiindcă se lucrează pe suprafeţe descoperite arboretul nou instalat nu are protecţia necesară -solul este supus degradării prin eroziune sau\şi îmburuienare -funcţiile de protecţie ale pădurii sunt întrerupte o perioadă lungă de timp, arboretul încheindu-şi starea de masiv mai greu -lucrările de regenerare sunt mai costisitoare şi mai greoaie -pueţii pot fi expuşi vătămărilor de manipulare sau atacurilor de dăunatori animali ori vegetali Regenerarea naturală vegetativă (avantaje) -sunt promovate speciile cu capacitate mare de lăstărire ori drajonare -lucrările se execută pe suprafeţe mici iar scoaterea materialului lemnos este mai rapidă -printr-o regenerare rapidă solul este protejat împotriva degradării, iar cheltuielile de întreţinere sunt mici -arboretele se pot instala mai uşor în zonele în care intervenţia omului se realizează mai greoi Regenerarea naturală vegetativă (dezavantaje) -lucrările de exploatare se realizează aproape în întregime manual fiind costisitoare -ca în orice arboret de crâng materialul lemnos rezultat este de mici dimensiuni şi cu valoare economică redusă -la speciile care lăstăresc, regenerarea nu este uniformă, iar cioatele se degradează prin putrezire Regenerarea artificială vegetativă (avantaje) -se realizează prin introducerea speciilor dorite, iar materialul săditor este selecţionat -exemplarele introduse vegetează independent de planta mamă -se pot realiza culturi intensive Regenerarea artificială vegetativă (dezavantaje) -materialul lemnos rezultat este de mici dimensiuni şi cu valoare economică redusă -pentru instalarea arboretului sunt necesare lucrări mai ample ale solului, implicând multă forţă de muncă -lucrările de instalare sunt costisitoare - |  |  |
|  | 14.2 Recunoaşte tratamentele aplicate în diferite tipuri de arborete | REGIMUL CODRULUI Caracteristicile tratamentului tăierilor rase -tratamentul se realizează pe suprafeţe descoperite printr-o tăiere unică, cu regenerare artificială -tăierile rase în benzi se realizează pe suprafeţe înguste şi lungi, iar regenerarea este naturală -deşi tratamentul are o serie de dezavantaje, se aplică pe cca.22% din suprafaţa pădurilor de codru din ţara noastră -posibilitatea se calculează pe suprafaţă Caracteristicile tratamentului tăierilor sccesive -regenerarea se realizează natural sub masiv, iar recoltarea masei lemnoase se face în mai multe etape succesiv -tăierile sunt uniforme, arboretul are profil continuu, iar revenirea pe aceeaşi suprafaţă se face in funcţie de realizarea regenerării -aplicarea tratamentului se face prin executarea a trei tipuri de tăieri: tăierea de însămânţare, tăierea de punere în lumina şi tăierea definitivă -tratamentul este indicat în arboretele compuse preponderent din specii de umbră Caracteristicile tratamentului tăierilor progresive -este ca şi tratamentul precedent, un tratament cu tăieri repetate şi cu regenerare naturală sub masiv -prin extragerea grupată a arborilor, rămân în urma lor goluri numite ochiuri, progresivele numindu-se şi tratamentul tăierilor în ochiuri -fiecare tăiere se realizează numai în ani cu fructificaţie abundentă şi din acest motiv tăierile sunt eşalonate în timp -revenirea cu tăierea următoare se face numai după ce suprafaţa pe care s-a intervenit s-a regenerat -tratamentul este intensiv şi complex şi se aplică în majoritatea arboretelor compuse majoritar din specii de lumină -nu se aplică în molidişuri pentru că pot fi expuse vânturilor puternice Caracteristicile tratamentului tăierilor grădinărite -structura arboretelor cărora li se aplică tratamentul tăierilor grădinărite este o structură complexă, caracterizată printr-o mare varietate de vârste, arboretul având un profil dantelat -suprafaţa pe care se aplică tratamentul este o suprafaţă mare, ajungând până la o unitate de producţie -suprafeţele parcurse cu tăieri grădinărite sunt permanent în curs de tăiere şi regenerare -arborii se extrag numai individual şi numai ocazional se extrag câţiva arbori la un loc -posibilitatea se calculează pe suprafaţă -fiecare tăiere este atât tăiere de regenerare cât şi tăiere de îngrijire REGIMUL CRÂNGULUI Caracteristicile tratamentului cu tăieri de jos -tratamentul crângului cu tăieri de jos, cu sau fără lăsare de cioată, este cel mai important tratament al regimului de crâng -tăierile pe suprafeţele pe care se intervine sunt unice, cu regenerare vegetativă, naturală sau artificială -tăierile se execută în fiecare an în perioada de repaus vegetativ şi nu sunt condiţionate de fructificaţie -in urma tăierilor repetate,puterea de lăstărire a cioatelor scade, numarul de lăstari se reduce, iar cioatele îmbătrânesc -se acordă o deosebită importanţă lucrărilor de îngrijire sa se poata selecţiona lăstarii Caracteristicile tratamentului cu tăieri de sus -tratamentul se aplică speciilor cu putere de lăstărire mare şi cu muguri adventivi situaţi la 2-3 m de la sol -lăstarii care apar se numesc sulinari -tăierile se fac de regula la 2-10 ani |  |  |
|  | 14.3Aplică tratamentele în arboretele de codru regulat 14.4 Aplica tratamentele in arboretele de codru gradinarit 14.5 Aplica tratamentele in regim de crang | Modalitaţi de aplicare a tratamentului tăierilor rase -arborii se taie la rând pe toată suprafaţa, iar procesul tehnologic de exploatare este uşor de realizat şi nu pune probleme tehnice deosebite -posibilitatea este calculată pe suprafaţă -la aplicarea tratamentului este necesară o organizare în timp şi spaţiu a activităţilor -regenerarea se realizează artificial, arboretul este echien,monoetajat şi cu închidere pe orizontală -parchetele noi se amplasează lângă altele vechi numai după ce s-a realizat regenerarea în ele -în zona montană, parchetele se amplasează de-a lungul văilor, cu latura mică perpendiculară pe firul văii şi de-o parte şi de alta a ei -mărimea parchetelor este de max. 3 ha în păduri de grupa I şi de max 5 ha în păduri de grupa a II-a Modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor succesive -tratamentul se realizează aplicând trei tăieri -prima tăiere se numeşte tăiere de însămânţare, se execută într-un an cu fructificaţie abundentă, să se poată realiza regenerarea -se extrag arborii din clase inferioare de calitate ca să rămână pe picior numai arborii seminceri valoroşi, iar consistenţa se reduce până la 0,7-0,5 in funcţie de temperamentul speciei -se execută cât mai uniform pe întreaga suprafaţă pentru a se putea asigura regenerarea în toate punctele arboretului, protejând în acelaşi timp seminţişul preexistent utilizabil -tăierea a doua se numeşte tăiere de punere în lumină, se execută cand seminţişul instalat are starea de masiv încheiată şi începe să fie stânjenit în dezvoltarea sa de arboretul matern -în această fază seminţişul are nevoi mai mari de lumină şi caldură şi din această cauză se impune reducerea consistenţei până la 0,4-0,2 -după caz, îndeosebi la speciile de umbră, se impune executarea şi a 2-3 taieri de luminare -tăierea definitivă este ultima tăiere a tratamentului şi constă în extragerea ultimilor arbori exploatabili de pe suprafaţa regenerată -se execută când seminţişul a ajuns la independenţa sa biologică, iar arboretul matern i-ar putea stânjeni dezvoltarea sa normală -în cazul în care condiţiile arboretului permit, se poate renunţa la tăierea de luminare trecându-se direct la tăierea definitivă Modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor progresive -însămânţarea nu se realizează direct pe toată suprafaţa, ci treptat -prima tăiere se numeşte tăiere de deschidere a ochiurilor, se realizează într-un an cu fructificaţie abundentă, şi se extrag grupe de arbori care formează goluri numite ochiuri -diametrul ochiurilor variază de la 0,5 la 1,5 H în funcţie de temperamentul speciei şi de regenerarea existentă anterior(H= înaţtimea arborelui mediu) -distanţa dintre ochiuri şi numărul lor depind de caracteristicile bioecologice ale speciilor -pe suprafeţele în care regenerarea este instalată deja, mărimea ochiurilor poate ajunge şi până la 0,5 ha -tăierea de lărgire a ochiurilor se realizează când regenerarea este deja instalată în ochiuri, după trecerea unei perioade de 5-7 şi uneori chiar 10 ani -lărgirea ochiurilor constă în tăierea unei benzi în jurul ochiurilor regenerate care poate sa aibă o lăţime maximă de 1,0H în arboretele cu specii de umbră şi 2-3H la speciile de lumină -tăierea benzilor de lărgire se execută tot într-un an cu fructificaţie abundentă -tăierea de racordare este ultima tăiere a tratamentului şi constă în recoltarea de pe suprafeţele regenerate şi a ultimilor arbori din arboretul matern rămaşi pe picior -ca şi primele două tăieri şi această tăiere se realizează tot într-un an cu fructificaţie abundentă, ca să se poată realiza regenerarea şi pe suprafeţele rămase neregenerate -seminţişul rezultat în urma ultimelor două tăieri va fi protejat lateral de seminţişul existent deja din prima tăiere Modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor grădinărite -tratamentul se poate aplica sub trei forme:tratamentul gradinaritului simplu, tratamentul gradinaritului cultural clasic si tratamentul gradinaritului concentrat -gradinaritul simplu, cunoscut si sub denumirea de gradinarit primitiv, este cel mai simplu tratament,care consta in extragerea arborilor exploatabili -prin aplicarea acestei forme silvicultorul nu mai are in vedere si celelalte categorii de diametre -interventiile sunt simple si au mai mult caracter economic -gradinaritul cultural clasic numit si gradinarit tipic este mai amplu din punct de vedere tehnic -silvicultorul tine seama si de arborii din celelalte categorii de diametre si inaltimi -imparte arborii in trei categorii: arbori mari, arbori mijlocii si arbori mici, realizand in fiecare categorie de arbori lucrarile care se impun -se urmareste la fiecare interventie realizarea structurii optime, conform amenajamentului -gradinaritul concentrat se realizeaza inpartind unitatea de productie in 5 sau 10 cupoane, lucrandu-se in fiecare an intr-un cupon -la impartirea in 5 cupoane, intr-un plan decenal, se trece de doua ori pe aceeasi suprafata -revenirea pe aceeasi suprafata cu lucrari poarta numele de rotatie kgjkgk |  |  |
|  |  | Modalitati de aplicare a tratamentelor in regim de crang -tratamentul taierilor de jos cu lasare de cioata se realizeaza la specii cu capacitate mare de lastarire -se delimiteaza parchete pe suprafete mici si se exploateaza printr-o taiere unica -in urma extragerii arborilor raman cioate care vor lastari si vor asigura regenerarea -lastarirea se realizeaza numai daca teiera se face cu toporul sau foarfecele hidraulic -se taie lasandu-se o panta se scurgere a apelor din precipitatii ca sa previna degradarea prematura a cioatelor prin putrezire -dupa cateva interventii cioatele se degradeaza si se impune regenerarea generativa(din samanta) -tratamentul taierilor de jos fara lasare de cioata este aplcabil in arborete cu putere mare de drajonare(in special in salcamete) -inainte de doborare , sau dupa (in functie de caz), se dezgolesc radacinile principale si se taie cu toporul sau cu alte instrumente -dupa inlaturarea partii decupate ramane o groapa care are sapectil unui fund de caldare, iar procedeul este cunoscut sub denumirea de cazanire -regenerarea este ajutata prin lucrari simple ale solului (araturi superficiale, scarificari, grapari,etc.) cu scopul ranirii radacinilor subtiri sa se favorizeze drajonarea -odata cu lucrarile solului se desprind si radacini groase care se inlatura, sa ramana cat mai multe radacini subtiri, pentru o regenerare avntajoasa -tratamentul taierilor de sus, cunoscute si sub numele de taieri in scaun se aplica in luncile inundabile si in baltile si Delta Dunarii -se realizeaza prin taieri repetate cu toporul a lastarilor care se formeaza si care se numesc sulinari -se intervine in mai multe randuri cu taierea, formandu-se zone de cicatrizare care au forma unei mese . - |  |  |
|  |  | sau unui scaun -interventiile sunt destul de frecvente, de la doi la zece ani in functie de intensitatea cresterilor |  |  |

6.5.  Proiect de lecţie

Tema lecţiei: Tratamentul taierilor succesive

Introducere: Tratamentul taierilor succesive este un tratament cu regenerare naturala  sub masiv. Executarea corecta a tratamentului rezolva problema majora pentru care se impune aplicarea lui si anume realizarea regenerarii naturale a unui arboret valoros din punct de vedere  bioecologic,silvicultural si economic

Noţiunin noi: cioata,codru,exploatabilitate,puiet,regenerare,stare de

masiv,tratament,unitate de productie

Obiectivele lecţiei:

Elevii vor fi capabili să:

-identifice arboretul pretabil la realizarea tratamentului propus

-descrie etapele de parcurs cu lucrari

-aleaga arborii de extras

-realizeze consistenta dorita in functie de temperamentul speciei

Timp necesar – 6 ore. În primele  2 ore se parcurg secvenţele 1 – 4,  în următoarele 2  două ore se parcurg secvenţele 5 - 8 iar în ultimele două ore secvenţele 9 – 11.

Materiale: Manualul şcolar clupa forestiera, creta sau creionul forestier, carnetul de inventariere, dendrometrul , fişa cu sarcinile de lucru pentru evaluarea finală a noilor deprinderi şi cunoştinţe.

Secvenţele lecţiei

1. Se explică elevilor necesitatea aplicarii tratamentului;

- se explica in ce consta inventarierea arboretului;

- se analizează starea arboretului (varsta, compozitie, diametru, inaltime, consistenta);

- se explica modalitatea de determinare a clasei de calitate;

- se scoate în evidenţă necesitatea interventiei in arboret;

- se prezintă modalitatea  de lucru;

- se analizează fiecare faza de lucru;

- se evidenţiază caracteristicile lucrarii.

2. Se prezintă elevilor:

- carnetul de inventariere al arborilor pe picior;

- instrumentarul folosit la executarea lucrarii )clupa forestiera, creionul sau creta forestiera, ciocanul de marcare, etc. ;

3. Se demonstreaza modalitatatile de executare a lucrarilor:

- se aleg arborii de extras;

- se masoara diametrul de baza al fiecarui arbore ales;

- se inregistreaza in carnetul de inventariere specia, diametrul de baza masurat, clasa de calitate apreciata;

- se se executa cioplajul la baza arborelui pentru aplicarea marcii;

- se aplica marca;

- se executa cioplajul la inaltimea de baza;

- se inscrie in cioplaj numarul de ordine al arborelui inventariat.

Explicaţiile maistrului sau profesorului sunt utile foarte mult elevilor cu stil de învăţare auditiv iar demonstraţia celor cu stil de învăţare vizual si practic.

4. Se explică elevilor că inventarierea se executa intr-o ordine corecta, logica, pentru a se realiza in conditii optime.

5. Se indică elevilor modalitatile de folosire a instrumentarului si intregii logistici de lucru si in acelasi timp conditiile de pastrare si ingrijire a lor:

- materialele (ciocanul de marcat, creta sau creionul forestier si carnetul de inventariere) sa fie bine pastrate, ingrijite si asigurate, in special ciocanul de marcat);

- clupa forestiera, ruleta forestiera, sau dendrometrul se curata se ungcu un lubrifiant fin si se pastreaza in locuri corespunzatoare (camere, fisete, dulapuri,etc.).

6. Se explică principiul grupării sau lucrului simultan, conform căruia, locul de muncă trebuie organizat astfel încât să fie o buna colaborare intre paticipanti, să se execute şi să se realizeze in acelasi timp mai multe faze de lucru.

7. Se precizează elevilor că poziţia corpului este determinantă în reducerea efortului în timpul muncii. Organizarea locului de muncă trebuie să ia în considerare dimensiunile antropometrice pentru toate pozitiile de lucru ale participantilor.

8. Pentru fixarea noilor cunoştinţe şi deprinderi se execută de către instructor (maistru, tehnician, inginer) un exerciţiu de lucru individual, cu accentuarea diferitelor greşeli care pot să apară pe timpul lucrului şi modul de remediere al acestora.

9. Se execută cu elevii exercitiul 30???? a şi b  după care evaluatorul completează fişa de evaluare ataşată acestui exerciţiu.

10. Pentru consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor se execută cu elevii proba practică cerută în exerciţiul 31??? a, b şi c. Se distribuie elevilor spre rezolvare fişa de lucru de la exerciţiul 30??? prezentat la competenţa 14.3. tratată la acest modul, după care se analizează modul în care elevii au rezolvat sarcinile cerute. Exerciţiile cuprinse în acest test pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea dobândirii noilor cunoştinţe şi deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propune testul 30a????, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale 31???b,  a, b sau c, în funcţie de tipul cerinţei.

11. Se execută cu elevii exerciţiul 32??? după care evaluatorul completează fişa de evaluare ataşată acestui exerciţiu, urmărind rezultatele evaluării elevilor între ei.

6.7.  Îndrumări  privind învăţarea prin metoda – Proiect

Proiectul – reprezintă o sarcină sub formă de „problemă de rezolvat în mai multe etape” pentru elevi, la care se poate lucra individual, în perechi sau pe grupe, conducându-i elevii spre dobândirea abilităţilor (competenţelor) cheie, ca de exemplu: rezolvarea de probleme, comunicarea sau negocierea, planificarea şi organizarea, lucrul în echipă, asigurarea calităţii, dezvoltarea creativităţii şi a responsabilităţii, utilizare TIC pentru informare şi comunicare.

6.7.1.  Fazele metodei proiect

Activităţile proiectului pot fi grupate în faze. Paşii care conduc la planificarea proiectului ca strategie de învăţare sunt: informarea, planificarea, decizia, implementarea, controlul şi evaluarea.

1. Informarea

În prima fază, elevii colectează informaţia necesară rezolvării problemei propuse sau sarcinii, folosind surse disponibile de informaţie: manuale, cărţi de specialitate, publicaţii, site-uri, internet, etc.

Obiectivele proiectului sau sarcinile trebuie definite în acord cu experienţa elevilor şi urmărind participarea tuturor membrilor grupului, pentru a asigura un nivel ridicat de motivare.

Familiarizarea elevilor cu metoda proiect reprezintă prima sarcină a profesorului.

Propunerea proiectului poate aparţine elevului.

Metoda proiect reprezintă o mare oportunitate de a sparge ciclul individualismului şi de a conduce la o muncă în colaborare pentru găsirea de soluţii la problema propusă.

O activitate de succes presupune o atmosferă cordială şi un climat deschis care să faciliteze activităţile.

2. Planificarea

Este faza în care se concepe planul de lucru (de acţiune), se planifică  resursele ce vor fi folosite. Împărţirea sarcinilor între membrii grupului trebuie clar definită.

Toţi membrii grupului trebuie să participe activ şi să colaboreze la execuţia proiectului. Se pot constitui grupuri de lucru pentru fiecare parte componentă a proiectului.

3. Decizia

Înainte de a începe faza activităţii practice, elevii trebuie să decidă în grup asupra alternativelor sau strategiilor de rezolvare a problemelor.

În timpul acestei faze de decizie, rolul profesorului este să comenteze, să discute şi dacă e necesar să modifice strategiile de rezolvare a problemelor propuse de elevi.

Este important ca elevii să înveţe să evalueze problemele potenţiale, riscurile şi avantajele prezentate de fiecare alternativă.

4. Implementarea

În această fază se desfăşoară activităţi creative, independente şi responsabile. Fiecare membru al proiectului trebuie să îndeplinească sarcinile în acord cu planul de acţiune şi cu diviziunea muncii.

Elevii vor fi ghidaţi de profesor, li se vor corecta greşelile.

5. Controlul

În această fază se vor folosi chestionare si teste asfel încât elevii vor fi ajutaţi să - şi evalueze cât mai bine calitatea muncii lor.

Profesorul îşi asumă rolul de - persoană suport şi de sfătuitor.

6. Evaluarea

Profesorul şi elevii au o discuţie finală, în care se comentează rezultatele obţinute. Rolul profesorului este de a-i conduce pe elevi la feed - back, să - i facă să înţeleagă greşelile făcute, eficienţa muncii şi experienţa câştigată. Elevii pot formula propuneri de îmbunătăţire pentru proiectele viitoare.

6.7.2. Rolul profesorului în învăţarea prin metoda proiect

Acest model de învăţare cere profesorului să aibă un rol diferit de cel din învăţarea tradiţională.

Profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind , un sfătuitor (consilier) şi un designer al învăţării care poate fi facilitată.

Profesorii provoacă, organizează şi stimulează situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare, sunt motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare.

Schimbările în rolul profesorului sunt:

- să pregătească meticulos procesul de învăţare;

- să răspundă întrebărilor pe tot parcursul derulării proiectului;

- să încurajeze elevii să înveţe ei înşişi şi să formuleze corect întrebările;

- să încurajeze elevii, să-şi autoevalueze munca;

- să acorde o atenţie specială cooperării, organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în echipă, fiind într-o comunicare permanentă cu elevii.

6.8. Sinteza auxiliarului

Modulul  Regime şi tratamente este integrat în pregătirea elevilor din clasa a XII a, alături de modulele: Elemente de planimetrie, Staţiuni forestiere, Prevenirea si combaterea daunatorilor, Desen tehnic şi topografic, Igiena şi protecţia muncii, Mecanizarea lucrărilor silvice, Cultura vânatului şi Cultura salmonidelor.

Parcurgerea acestui modul asigură dobândirea de către elevi a competenţelor şi abilităţilor de coordonare a activităţilor din arboretele exploatabile, de cunoaştere a modalităţilor de regenarare a arboretelor de stabilire a caracteristicilor tratamentelor şi de aplicare a lor atât în regim de codru cât şi în regim de crâng.

Modulul este constituit din unitatea de competenţă tehnică specializată cu aceeaşi denumire, Regime si tratamente iar numărul de ore alocat este de 75 ore/an, din care: pentru teorie33 ore/an, pentru laborator tehnologic 30 ore/ an, iar pentru instruire practică 12 ore/an.

Prima parte a conţinuturilor tematice Regimul de cultură al unei păduri  cuprinde noţiunile de cunoaştere a modalităţii de regenerare a pădurilor pe cale naturală, şi\sau pe cale artificială, atât în regim de codru cât şi în regim de crâng, punandu-se acent pe determinarea avantajelor şi dezavantajelor pentru fiecare categorie sau modalitate de regenerare.

În a doua parte Cunoaşterea tratamentelor aplicate în diferite tipuri de arborete,                                                     elevii vor cunoaşte caracteristicile fiecărui tratament în parte diferenţiat pentru regimul de codru şi pentru regimul de crâng. Elevii vor fi dirijaţi sa cunoască toate caracteristicile tratamentelor cu regenerare naturală sub masiv sau pe teren descoperit (cazul tăierilor de jos –în ambele variante-  în regim de crâng), sau caracteristicile tratamentalor cu regenerare artificială, fie în cazul molidişurilor, fie în cazul substituirii arboretelor derivate sau refacerii arboretelor degradate.

Partea a treia se axează pe Aplicarea  tratamentelor în arboretele de codru regulat, elevii dobândind cunostinţele necesare despre codrul regulat, despre modalitaţile de aplicare a fiecărui tratament în parte. Se face referire în cadrul acestei parţi şi la modalităţile de regenerare (naturală sau artificială) în funcţie de caz.

În partea a patra  a modulului Aplicarea tratamentelor în arboretele de codru grădinărit  sunt tratate modalităţile de aplicare a tratamentelor în această categorie  de arborete având  in vedere că arboretele gospodărite în regim de codru grădinărit au caracteristici deosebite de alte arborete. În aceste arborete regenerarea se realizează numai natural, cu particularităţile ei, iar tăierile sunt diferite de alte tratamente atât prin întinderea lor în timp cât şi în spaţiu.

Ultima parte a conţinuturilor tematice Aplicarea tratamentelor în regim de crâng                             urmăreşte familiarizarea elevilor în primul rând cu regimul crângului  şi în acelaşi timp cu tratamentele aplicate. Se vor face referiri la particularităţile regimulu crângului  si la particularităţile tratamentelor aplicate.

Este neceasar să se remarce că prezentul auxiliar nu ţine loc de manual, el venind în întâmpinarea elevilor şi profesorilor cu modele de predare-invatare şi de iniţiere şi aprofundare a cunostinţelor despre regimele de cultură ale pădurilor şi tratamentele aplicate. În acelaşi timp sunt e videnţiate modele de fişe de lucru, de evaluare, de autoevaluare, conspect, de progres şcolar, de descriere a activităţilor,etc.

Lucrarea nu şi-a propus şi nici nu poate să-şi propună să trateze toate aspectele modulului, având în vedere în primul rând diversitatea problemelor care apar, specificul activităţii şi nu în ultimul rând diversitatea de modele pe care le pot realiza profesorii în activitatea lor didactică.

Exerciţiul  ???Studiu de caz

Profesorul prezintă elevilor fotografia şi le cere să identifice tipul de arboret, si lucrarile care se impun.

FOAIE DE EVALUARE

Nume elev………………………………..

|  | Răspunsul | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1. Regimul de cultură | Corect, incorect, etc. |  |
| 2.Tipul de arboret | Consideraţi că prezentarea a fost făcută cu siguranţă? |  |
| 3.Tratamentul propus | Identificarea a fost corectă ? |  |
| 4.Modul de regenerare |  |  |

Nota finală (media aritmetică a notelor acordate )

Exerciţiul ????- Fişă de autoevaluare – Lucrari de teren în tratamentul tăierilor progresive

Această fişă este importantă deoarece:

a) vă reaminteşte ce aţi atins deja;

b) vă ajută să aprofundaţi.

Bifează în coloana  „DA” acele activităţi pe care le faci bine sau pentru care ai competenţe. Bifează în coloana „NU” acele activităţi pe care nu le stăpâneşti

| ELEV: | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| Pot să recunosc tratamentul |  |  |
| Pot descriu tăierile care s-au executat |  |  |
| Pot să caracterizez particularităţile tratamentului |  |  |
| Pot să descriu modalitatea de regenerare |  |  |
| Pot să realizez inventarierea arboretului |  |  |

Exerciţiul ????? - Fişă de evaluare – Executarea lucrarilor intr-un arboret de molid cu taieri rase pe parchete

Se alege un arboret de exploatabil din grupa a II-a funcţională în care se aplică tratamentul taierilor grădinărite.

a. Rezolvaţi următoarele cerinţe şi înscrieţi-le în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enunţaţaţi patru caracteristici ale tratamentului - - - - |  |  |
| 2. | Explicaţi cum se face calculul posibilităţii - |  |  |
| 3. | Enunţaţi modalitatea de regenerare - |  |  |

b. Caracterizaţi tipurile tratamentului tăierilor grădinărite.

| Nr. crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tratamentul grădinăritului simplu |  |  |
| 2. | Tratamentul grădinăritului cultural clasic |  |  |
| 3. | Tratamentul grădinăritului concentrat |  |  |

c. Înscrieţi în tabelul de mai jos operaţiile de inventariere a arborilor şi apoi realizaţi-le practic:

| Nr. Crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marcarea………………… - - |  |  |
| 2 | Măsurarea ………………………şi inscrierea în………………………………………………….. |  |  |

- Determinaţi modul de lucru la inventarierea arborilor:

| Nr. Crt. | Sarcina de lucru | Evaluator | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identificarea arborilor de extras |  |  |
| 2 | Marcarea arborilor identificaţi: -executarea cioplajului la baza arborelui -aplicarea mărcii Realizarea numerotării arborilor: -executarea cioplajului la înalţimea de bază -scrierea numărului de ordine al arborelui inventariat |  |  |
| 3 | Înscriera datelor în carnetul de inventariere: -măsurarea diametrului de bază -înregistrarea în carnet a speciei -înregistrarea diametrului de bază in carnet -stabilirea clasei de calitate -înregistrarea clasei de calitate in carnet |  |  |
| 4 | Defolierea carnetului de inventariere: -realizarea defolierii pe specii |  |  |

Exerciţiul ???? – Probă orală – Tratamentul tăierilor de jos cu lăsare de cioată în regimul crângului

Profesorul prezintă elevilor fotografia şi îi cere să răspundă următoarelor cerinţe.

a. numiţi regimul si tratamentul din figură

b. definiţi caracteristicile tratamentului care se execută

c. prezentaţi cel puţin trei avantaje ale tratamentului descris

FOAIE DE EVALUARE

Nume elev………………………………..

| Cerinte | Răspuns | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificarea : -regimului -tratamentului | Corect, incorect, etc. |  |
| 2. Definirea caracteristicilor tratamentului | Consideraţi că operaţia a fost definită corect? |  |
| 3.. Prezentarea avantajelor | S-au prezentat corect cel puţin trei avantaje ale utilizării utilajului? |  |
| 4. Claritatea explicaţiilor |  |  |

Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): _________

Exerciţiul ??????.  Miniproiect – Caracteristicile tratamentelor

Grupaţi elevii clasei în grupuri de 4 – 5 participanti (fiecare grup având în componenţă elevi cu stiluri de invatare diferite şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale). Înmânaţi fiecărui grup câte o fotografie cu diferite tipuri de tratamente. Solicitaţi fiecărui grup să realizeze următoarele cerinţe:

1.Să denumească tipul de tratament

2.Să  stabilească tăierile sau tăierea de executat

3.Să numească operaţiile la executarea tăierilor

4.Să reprezinte schematic profilul arboretului

5.Să  numească mijloacele cu care se execută fiecare operaţie

6.Să completeze fişa de mai jos

7.Să-şi stabilească un purtător de cuvânt care să relateze modul de lucru în echipă (un scurt eseu)

Atenţionaţi-i că fiecare membru al echipei trebuie să primească cel puţin o sarcină clară, dar felul cum îşi repartizează sarcinile rămâne la latitudinea lor!

a.  Înmânaţi-le  fişa de mai jos:

Planifică			 Acţionează			 Analizează

Care a fost sarcina grupului?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce a executat fiecare dintre participanţi?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Organizarea activităţii: Data/Ora începerii………………………… ……………………………………………… Data/Ora finalizării ……………………….. | Unde aţi lucrat? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| --- | --- |

Confirmarea activităţii,				Data: _________________

Profesor: ____________________

Notă: Această fişă vă sugerăm să o daţi elevilor dumneavoastră pentru portofoliul lor.

Pentru dumneavoastră sugerăm următorul format :

Confirmarea sarcinii de lucru nr. 6

| Care a fost sarcina comună? ……………………………………………………………………………………………………… |
| --- |
| Elevul …………………………… |
| A înţeles obiectivele? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… |
| A înţeles sarcina de lucru prin participarea la discuţiile de grup? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Şi-a asumat sarcinile? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… |
| Şi-a îndeplinit sarcinile la timpul stabilit de comun acord? Eroare! Fără sursă de referinţă. DA NU | Comentarii/Exemple…………………………. ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… |

Elevii pot alege prezentarea rezolvărilor verbal, în scris sau pe o schemă din laborator în funcţie de stilurile lor predominante de învăţare ( auditiv, vizual sau practic)

Exerciţiul ?????- Referat – Organizarea activităţilor de realizare a  tratamentului  tăierilor succesive

Pentru portofoliul vostru vă propun să întocmiţi un referat cu tema :

Descrierea etapelor de parcurs pentru organizarea activitatilor de realizare a tratamentului tăierilor succesive

Folosiţi ca sursă de informare: reviste, pliante, informaţii din reţeaua Internet, informaţii de la agenţii economici unde vă desfăşuraţi practica, etc.

Acest dublu exerciţiu este facultativ şi se adresează elevilor cu bune capacităţi de învăţare.

Exerciţiul ???? - Fişă de lucru – Prezentarea condiţiilor de lucru

a. Faceţi o scurtă prezentare a următoarelor condiţii care să ţină seama de caracteristicile tratamentului

b. Completaţi spaţiile libere astfel încât să realizaţi o scurtă descriere a fazelor de lucru

Exerciţiul ?????– Probă practică – Verificarea modalitatii de inventariere a arborilor

Evaluatorul  grupează elevii câte doi şi le cere să verifice cum s-a realizat inventarierea arborilor. Sarcina de lucru este următoarea:

Identificati cum s-au realizat cioplajele pentru aplicarea mărcii,cum s-a aplicat marca pe arbore, cum s-au inregistrat diametrele si clasele de calitate în carnetul de inventariere. Comparaţi rezultatele cu ale colegului de grup.

| Nr. crt. | Elementul controlat | Situatia | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Realizat corespunzator | Nerealizat corespunzator |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Nume elev ____________________________

Exerciţiul ????. Joc de rol - Alegerea arborilor de extras pentru realizarea unui tratament de taieri succesive

În cadrul acestui exerciţiu practic, profesorul împarte elevii în două grupe,  astfel încât o grupă să aleagă efectiv arborii de extras, iar cealaltă grupă să evalueze modul de desfăşurare a exerciţiului.

Un reprezentant al grupei ce execută exerciţiul va prezenta în faţa colegilor argumentele privind alegerea arborilor care trebuie extraşi şi importanţa acţiunii de alegere a fiecărui arbore în parte.

Folosiţi următorul format pentru foaia de evaluare. Comentariile referitoare la eficienţa exerciţiului  practic trebuie făcute în spaţiile libere. Trebuie să răspundeţi la întrebări acordând note de la unu la zece.

##### FIŞĂ DE EVALUARE

| Ce se evaluează |  | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificarea arborilor de extras | Selectare corectă, etc. |  |
| 2. Lucrul în echipă |  |  |
| 3. Siguranţa manifestată pe timpul prezentării | Consideraţi că prezentarea a fost făcută cu siguranţă? |  |
| 4. Cunoaşterea rolului acţiunii de alegere | Cunoaşte rolul acţiunii? |  |
| 5.Claritatea explicaţiilor | Prezentarea a fost clară, corectă si uşor de înţeles? |  |
| 6. Respectarea normelor de protecţie a muncii | Sunt respectate normele de siguranţă a activităţii? |  |

Nota finală (media aritmetică a notelor acordate ): ____________

Acest exerciţiu se poate executa şi de către fiecare elev, pentru fiecare operaţie, în faţa colegilor iar apoi va fi evaluat de către aceştia sub îndrumarea maistrului instructor.

Exerciţiul ????(exerciţiu recapitulativ) – Activitate interactivă – Metoda cubului –

Identificarea caracteristicilor tratamentelor din regimul codrului şi din regimul crângului

?Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre regime şi tratamente

- Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru.

- Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii.

- Etapele sunt următoarele:

- se formează grupe de 6 elevi,

- se alege un lider care să controleze derularea activităţii,

- se împart activităţile între membrii grupului,

- fiecare elev din grup primeşte o foaie de hârtie de formă pătrată ce va constitui în final o faţă a cubului,

- pe foaia de hârtie primită va fi scrisă cerinţa de lucru a fiecărui elev şi anume:

- faţa 1 – Enunţaţi şase caracteristici ale tratamentului tăierilor rase pe parchete.

- faţa 2 – Enunţaţi cele trei tăieri şi trei caracteristici ale tratamentului tăierilor succesive.

- faţa 3 – Enunţaţi cele trei tăieri şi trei caracteristici ale tratamentului tăierilor progresive.

- faţa 4 – Enunţaţi cele trei tpuri de codru grădinărit şi câte o caracteristică pentru fiecare tip.

- faţa 5 – Enunţaţi şase modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor de jos cu lăsare de cioată din regimul crângului.

- faţa 6 – Enunţaţi şase modalităţi de aplicare a tratamentului tăierilor în scaun din regimul crângului.

Lucrarea în formă finală va fi ataşată pe tablă ( foile scrise de elevi se pot lipi pe o coală de hârtie mare sub formă de cub desfăşurat ).

Profesorul va coordona apoi analiza activităţii fiecărui grup de către celelalte grupuri şi va corecta eventualele greşeli scoţând în evidenţă părţile pozitive.

Exerciţiul ????. Activitate interactiva - proiect

TRATAMENTUL TAIERILOR PROGRESIVE IN AMESTECURI DE FAG CU RASINOASE IN OCOLUL SILVIC DOMNESTI

CUPRINS

MEMORIU JUSTIFICATIV --------------------------------------------------------------  1

CAP 1  SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA ------------------------------ 1

1.1. Elemente de identificare a unitatii de productie ---------------------------- 2

1.2. Vecinatati, limite, hotare ----------------------------------------------------------- 2

1.3. Trupuri de padure (bazinete) componente ------------------------------------- 2

1.4. Administrarea fondului forestier ------------------------------------------------- 3

1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului ----- 3

1.4.2. Administrarea fondului forestier proprietate privata ------------- 3

1.5. Vegetatia forestiera situats pe terenuri din afara fondului forestier ------- 3

national

CAP 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI ---------------------------------------------- 4

2.1. Constituirea unitatii de productie ---------------------------------------------- 4

2.2. Constituirea si materializarea parcelarului si subparcelarului -------------- 4

2.2.1. Marimea parcelelor si subparcelelor ----------------------------------- 4

2.2.2. Situatia bornelor ------------------------------------------------------------ 4

2.2.3. Utilizarea fondului forestier ----------------------------------------- 5

2.3. Organizarea administrativa ------------------------------------------------------ 5

CAP. 3. GOSPODARIREA DIN TRECUT ----------------------------------------------- 6

3.1. Istoricul si analiza modului de gospodarire a padurilor din trecut  --------- 6

pana la intrarea in vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evolutia proprietatii si a modului de gospodarire a  ------------ 6

padurilor inainte de anul 1948

3.1.2. Modul de gospodarire a padurilor dupa anul 1948 pana ------- 6

la intrarea in vigoare a amenajamentului expirat

3.1.2.1. Evolutia constituirii unitatii de productie si a  --------- 6

bazelor de amenajare

3.1.2.2. Evolutia reglementarii productiei --------------------------- 7

3.2. Concluzii privind gospodarirea padurilor ------------------------------------- 7

CAP. 4. STUDIUL STATIUNII  SI AL VEGETATIEI  FORESTIERE ------------- 8

4.1. Metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de teren ------- 8

4.2. Elementele privind cadrul natural, specifice unitatii de productie ----- 8

4.3. Solurile ------------------------------------------------------------------------ -8

4.3.1. Evolutia si raspandirea teritoriala a tipurilor de sol ----------- 8

4.3.2. Descrierea tipurilor si subtipurilor de sol -------------------------- 9

4.4.  Formatii forestiere si caracterul actual al tipului de padure -------------- 10

4.5. Structura fondului de productie si protectie --------------------------------- 10

4.6. Arborete afectate de factori destabilizatori si limitativi -------------- 10

4.7. Concluzii privind conditiile stationale si de vegetatie ----------- 10

CAP. V: TRATAMENTUL TAIERILOR PROGRESIVE (TAIERI IN -------- 10

OCHIURI,  TAIERI PROGRESIVE IN OCHIURI)

5.1. Notiuni generale -------------------------------------------------------------  11

5.2. Descrierea tratamentului si tehnica aplicarii lui ----------------  14

MEMORIU JUSTIFICATIV

Padurile  constituie  una  din  principalele  bogatii  naturale  care  contribuie  la  dezvoltarea  tarii  noastre  atat  prin  materia  prima  lemnoasa  pe  care o  furnizeaza  cat  si  prin  influentele  favorabile  pe  care  le  exercita  asupra  mediului  inconjurator  si  a  oamenilor.  Prin  ambianta  fizica  si  ecologica  pe  care  o  creeaza,  padurile  formeaza  cadrul  natural  indinspensabil  dezvoltarii  faunei  cinegetice  si  salmonicole,  iar  prin  varietatea  si  armonia  peisajelor,  prin  puritatea  aerului  constituie  un  mediu  ambiant  favorabil  sanatatii  omului,  satisfacandu-i  pe  deplin  cerintele  pentru  odihna,  recreere  si  agrement.  Dintre  influentele  favorabile  ale  padurilor,  sunt  tot  mai  pretuite  cele  care  exercita  protectia  solului  impotriva  eroziunii,  protectia  izvoarelor  si  a  cursurilor  de  apa.

Parerile  cu  amplificarea  solicitarilor  societatii  fata  de  influentele  binefacatoare  ale  padurilor  se  accentueaza  si  cresc  continuu,  cerintele  de   materie  lemnoasa,  ca  efect  al  dezvoltarii  economice  si  ridicarii  nivelului  de  trai.  In  aceste  conditii  in  numeroase  tari  printre  care  si  tara  noastra,  se  intreprind  masuri  si  actiuni,  menite  sa  asigure  conservarea  resurselor  forestiere,  protejarea  si  ingrijirea  padurilor,  sporirea  productiei  de  lemn  prin  aplicarea  unor  masuri  silviculturale  intensive  si  rationalizarea  consumului  de  lemn.

In acelasi timp, mentinerea in conditii optime a padurilor se realizeaza si printr-o corecta alegere a tratamentelor, precum si prin executarea corecta a acestora, aplicarea tratamentului taierilor progresive fiind un tratament foarte important, de a carui executie depinde foarte mult dezvoltarea ulterioara a padurii

CAP 1  SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA

1.1. Elemente de identificare a unitatii de productie

U.P. V  Valea Rea este situata in partea sudica a Muntilor FagaraS, in bazinul hidrografic al raului Doamnei . Principala cale de acces este drumul forestier Valea Rea. Teritorial este situata in partea de nord a ocolului in intregime pe raza comunei Nucsoara, judetul Arges.

Din punct de vedere fitoclimatic, padurile din U.P.V Valea Rea sunt situate in trei etaje de vegetatie :

Sa - etajul subalpin (18%) ;

FM3 - etajul montan de molidisuri pure (52%) ;

FM2 - etajul montan al amestecurilor de molid, brad si fag (30%).

1.2. Vecinatati, limite, hotare

Vecinatatile, limitele si hotarele unitatii sunt prezentate in tabelul urmator :

| Puncte cardinale | Vecinatati | Limitele U.P. | Hotarele padurii |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Felul | Denumirea |  |
| N | O.S. Fagaras | Naturala | Culmea Galbenele Culmea Fereastra Mare, Culmea Fereastra Mica, Culmea Urlea | liziera padurii borne si semne conventionale |
| E | U.P.VI Zarna | Naturala | Culmea Dara, Culmea Musetescu, Culmea Capatanii | liziera padurii borne si semne conventionale |
| S | U.P.III Cernat U.P.IV Papau | Naturala | Culmea Malita, Culmea Furfuiescu, Culmea Draghina | liziera padurii borne si semne conventionale |
| V | O.S.Vidraru O.S.Musatesti | naturala naturala | Culmea Moldoveanu, Culmea Scarisoara | liziera padurii borne si semne conventionale |

Toate hotarele sunt evidente si sunt materializate cu semnele uzuale folosite la delimitarea fondului forestier, precum si cu borne de hotar.

1.3. Trupuri de padure (bazinete) componente

Trupurile - (bazinetele) constituente, ale	unitatii de productie analizate, sunt date in cele ce urmeaza:

| Nr. crt. | Denumirea trupului ( bazinetului) | Parcele componente | Suprafata |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ha | % |
| 1 | Draghina Mare | 15-20 | 214,6 | 4 |
| 2 | Draghina Mica | 21-24 | 174,6 | 4 |
| 3 | Spinarea | 25-35 | 419,5 | 9 |
| 4 | Furfuiescu | 36-51 | 593,6 | 13 |
| 5 | Pojarna | 52-64;67 | 439,3 | 9 |
| 6 | Nisipi-Bandea | 68-82;84-114;171 N | 1169,5 | 25 |
| 7 | Dara | 115-125 | 334,4 | 7 |
| 8 | Mugetescu | 126-147 | 684,8 | 15 |
| 9 | Capatana | 148-169 | 677,9 | 14 |
| 10 | Drum Forestier Valea Rea | 170D | 13,8 | - |
| Total | - | 15-64;67-82;84-171 | 4722,0 | 100 |

1.4. Administrarea fondului forestier

1.4.1. Administrarea fondului forestier proprietate publica a statului

Administrarea fondului forestier este asigurata de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, prin Ocolul silvic Domnesti din cadrul Directiei Silvice Pitesti, in conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia mediului.

Suprafata unitatii de productie este de 4722,0 ha.

1.4.2. Administrarea fondului forestier proprietate privata

Pe teritoriul unitatii de productie se gasesc 776,6 ha fond forestier proprietate privata. Administrarea fondului forestier proprietate privata se. face de catre proprietarii acestuia, individual sau in asociatii.

Proprietarii de paduri si de alte terenuri din fondul forestier proprietate privata, au obligatia sa le gospodareasca in conformitate cu regimul silvic si cu regulile privind protectia mediului.

1.5. Vegetatia forestiera situats pe terenuri din afara fondului forestier national

In cuprinsul unitatii de productie V Valea Rea nu se gasesc trupuri de pasune impadurita sau pasuni cu arbori situati in afara fondului forestier national.

CAP 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. Constituirea unitatii de productie

La actuala amenajare unitatea de productie V Valea Rea pastreaza numarul, denumirea si limitele teritoriale de la amenajarea anterioara. Unitatea de productie V Valea Rea a fost constituita in actualele limite in anul 1963.

2.2. Constituirea si materializarea parcelarului si subparcelarului

Parcelarul nu a suferit modificari fata de revizuirea anterioara, atat in ceea ce priveste constituirea, cat si numerotarea (15-64 ;67-82; 84-171) , lipsind insa parcelele 1-14, 65, 66, 83, datorita retrocedarii padurilor catre fostii proprietari in conformitate cu Legea nr.1/2000.

Limitele parcelare au fost materializate de catre personalul ocolului silvic cu marcaj standardizat. Subparcelarul a fost executat sub indrumarea inginerului amenajist. Subparcelarul a suferit modificari, ca urmare a lucrarilor executate intre cele doua amenajari si a unei analize profunde a statiunii si a arboretului, pe baza cartarii stationale, la scara mijiocie.

Indicativele alfabetice din vechiul subparcelar, pe cat posibil, au fost pastrate .

2.2.1. Marimea parcelelor si subparcelelor

Parcela cea mai mare este cea cu numarul 19, iar cea mai mica este parcela 84. Subparcela cea mai mica este 61 D, cea mai mare este 19A.

Parcelarul si subparcelarul au cunoscut urmatoarea evolutie.

| Anul Amenajarii | Parcele | Subparcele |
| --- | --- | --- |
|  | Numar | Suprafata (ha) | Numar | Suprafata (ha) |
|  |  | medie | maxima | minima |  | medie | maxima | minima |
| 1984 | 172 | 31,7 | 72,5 | 5,6 | 643 | 8,5 | 58,4 | 0,1 |
| 1994 | 171 | 31,9 | 72,7 | 5,6 | 608 | 8,9 | 58,4 | 0,1 |
| 2004 | 154 | 30,6 | 76,3 | 0,5 | 516 | 9,1 | 61,2 | 0,3 |

2.2.2. Situatia bornelor

Situatia bornelor este urmatoarea:

| Denumirea trupului de padure (bazinetului) | Numerotarea bornelor | Numarul bornelor | Felul bornelor |
| --- | --- | --- | --- |
| Draghina Mare | 26-38 | 13 | Piatra ciolpita |
| Draghina Mica | 39-45 | 7 | Piatra ciolpita |
| Spinarea | 46-66 | 21 | Piatra ciolpita |
| Furfuiescu | 67-95 | 29 | Piatra ciolpita _ |
| Pojarna | 96-119; 124-126 | 27 | Piatra ciolpita |
| Nisipi - Bandea | 127-157; 160-214 | 85 | Piatra ciolpita |
| Dara | 215-234 | 20 | Piatra ciolpita |
| Musatescu | 235-274 | 40 | Piatra ciolpita |
| Capatana | 275-314 | 40 | Piatra ciolpita |
| Total | 282 | Piatra ciolpita |

2.2.3. Utilizarea fondului forestier

Terenurile din fondul forestier au urmatoarele folosinte

| Simbol | Categoria de folosinta forestiera | Suprafata |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gr. I | Gr. 11 | Total |
|  |  | ha | ha | ha | % |
| P | Fond forestier total | 4722,0 | - | 4722,0 | 100 |
| P.D. | Terenuri acoperite cu padure | 4642,3 | - | 4642,3 | 98 |
| P.C. | Terenuri care servesc nevoilor de cultura. | - | - | - | - |
| P.S. | Terenuri care servesc nevoilor de productie silvica | 21,8 | - | 21,8 | 1 |
| P. A. | Terenuri care servesc nevoilor de administratie forestiera | 16,8 | - | 16,8 | - |
| P. I. | Terenuri afectate impaduririi | 1,9 | - | 1,9 | - |
| P.N. | Terenuri neproductive | 39,2 | - | 39,2 |  |
| P.T. | Terenuri scoase temporar din fondul forestier si neprimite | - | - | - | - |
| P.O. | Ocupatii si litigii | - | - | - | - |

Indicele de utilizare a fondului forestier este de 98 %.

In cadrul acestei unit6ti de P-roductie nu sunt enclave

2.3. Organizarea administrativa

Unitatea de productie analizata este organizata administrativ in felul urmator:

| District | Canton | Parcele aferente | Supraf |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumire | Nr. | Denumirea |  | ha | % |
| VI | Valea Rea | 28 | Sageata | 15-28; 170% | 545,8 | 12 |
|  |  | 29 | Spinarea | 29-59 | 1143,3 | 24 |
|  |  | 30 | Nisoi | 60-64; 67-82; 84-102 | 940,9 | 20 |
|  |  | 31 | Dara | 103-138 | 1124,7 | 24 |
|  |  | 32 | Bouretu | 139-169; 170%; 171 N | 967,3 | 20 |
| Total |  | - | 4722,0 | 100 |

Se constata ca aceasta arondare permite o gospodarirea a padurilor la nivel tehnic corespunzator, cat si o paza eficienta a acestora.

CAP. 3. GOSPODARIREA DIN TRECUT

3.1. Istoricul si analiza modului de gospodarire a padurilor din trecut pana la intrarea in vigoare a amenajamentului expirat

3.1.1. Evolutia proprietatii si a modului de gospodarire a padurilor inainte de anul 1948

In perioada interbelica padurile din teritoriul studiat apartineau atat statului cat si particularilor. Astfel suprafata paduroasa a U.P. V Valea Rea a fost gospodarita diferit datorita proprietatilor diferite. Padurile Draghina Mare (proprietatea Obstei Bratieni), Draghina Mica, Furfuescu, Pojorna, Nisipuri si Capatana, care au fost proprietati particulare au fost gospodarite la bunul plac al proprietarilor fara a se intocmi planuri de organizare.

Padurile Spinarea, Valea Rea, Bandea, Dara, Musetescu si Bouretu fiind proprietatea statului au fost supuse regimului silvic.

3.1.2. Modul de gospodarire a padurilor dupa anul 1948 pana

la intrarea in vigoare a amenajamentului expirat

3.1.2.1. Evolutia constituirii unitatii de productie si a bazelor de amenajare

Prin etatizare padurile au fost trecute integral in patrimoniul statului, in anul 1948. Ele au fost amenajate unitar, pentru prima oara in anul 1964.

Revizuiri ale amenajamentului s-au executat in anii : 1974, 1984, 1994. Unitatea de productie in studiu a fost constituita in limitele actuate la amenajarea din anul 1964.

Suprafata unitatii de productie, cat si a grupei I functionale au ramas aproximativ aceleasi in decursul celor trei revizuiri ale amenajamentului.

In ceea ce priveste tratamentul aplicat se observa aplicarea taierilor progresive in locul celor succesive si combinate incepand cu amenajarea din 1994.

3.1.2.2. Evolutia reglementarii productiei

In perioada 1994-2003, posibilitatea a scazut, datorita deficitului de arborete exploatabile. Cuantumul posibilitatii de produse secundare (rarituri) s-a marit ca urmare a imbunatatirii consistentei arboretelor din primele clase de varsta.

3.2. Concluzii privind gospodarirea padurilor

Pana in anul 1948, gospodarirea padurilor a avut mai mutt caracter empiric, urmarind in primul rand satisfacerea necesitatilor de moment ale diversilor proprietari.

Odata cu prima amenajare unitara a padurilor, masurile silviculturale dobandesc o baza stiintifica si desi, in perioada scursa de atunci, au existat si nerealizari, se poate afirma ca, pe ansamblu, gospodarirea s-a facut in spiritul dezvoltarii durabile a fondului forestier.

In ceea ce priveste evolutia structurii padurii pe parcursul a trei decenii se observa un echilibru, in sensul ca cei trei indicatori determinanti pentru structura padurii nu au suferit modificari esentiale pe parcursul celor trei amenajamente.

Deci se poate observa o conservare destul de buna a structurii padurii, desi lucrarile executate nu au fost strict legate de lucrarile propuse, dar au fost realizate acolo unde era absolut necesar.

De remarcat ar fi compozitia arboretelor care este destul de simpla cu molidul ca specie predominanta, iar celelalte in proportie destul de mica. In acest sens se va urmari diversificarea compozitiilor-tel, introducandu-se in amestec cu molidul si alte specii de mare importanta economica si ecologica precum BR, FA, LA, PAM, in proportii mai mari.

CAP. 4. STUDIUL STATIUNII  S1 AL VEGETATIEI  FORESTIERE

4.1. Metode si procedee de culegere si prelucrare a datelor de teren

Lucrarile de cartare stationala s-au executat la scara mijlocie si s-au desfasurat in urma unei documentari prealabile. S-a asigurat o densitate de 1 profil de sol principal la fiecare 50 ha padure.

Descrierea vegetatiei s-a efectuat concomitent cu studiul stational si a constat in estimatii si masuratori. Datele culese au fost consemnate in fisele de descriere ale unitatilor amenajistice si ulterior prelucrate la calculator.

Pentru a i se determina volumul, cu acuratete sporita, arboretele exploatabile au inventariate.

4.2. Elementele privind cadrul natural, specifice unitatii de productie

Unitatea de productie este situata in extremitatea nord-vestica a Ocolului Silvic Dpmnesti, in zona Muntilor Carpati, sectorul Meridional, versantul sudic al masivului muntos Fagaras.

Formatiile geologice reprezentative sunt rocile cristaline (gnaise si paragnaise). Unitatea de relief caracteristica este versantul.

Expozitia predominanta a versantilor este cea partial insorita. Cea mai mare raspandire o au versantii cu inclinare de 31- 40 de grade.

Altitudinea unitatii variaza intre 800 m si 1950 m.

U.P.V Valea Rea este localizata in bazinul hidrografic al raului Doamnei. Principalii afluenti sunt :Valea Rea, Valea Pojorna, Valea Dara, Valea Musetescu, etc. Teritoriul analizat face parte din zona climatica  D.f.b.k.

Temperatura medie anuata este de 4°C.

Precipitatiile insumeaza o cantitate medie  anuala de 1100 mm.

Predominante sunt vanturile ce bat din directiile N si V.

Indicele de ariditate de Martonne are valoarea 79.

4.3. Solurile

4.3.1. Evolutia si raspandirea teritoriala a tipurilor de sol

Au fost identificate urmatoarele tipuri si subtipuri de sol :

| Clasa de soluri | Tipul de sol | Subtipul de sol | Codul | Succesiunea orizonturilor | Suprafata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ha | % |
| Cambisoluri | Brun acid | tipic | 3301 | Ao-Bv-C | 597,9 | 13 |
|  |  | umbric | 3302 | Au-Bv-C | 704,7 | 15 |
|  |  | litic | 3305 | Ao-Bv-C | 355,4 | 8 |
|  | Total | 1658,0 | 36 |
| Spodosoluri | Brun feriiluvial | litic | 4102 | Au-Bs-C | 78,0 | 2 |
|  | Podzol | tipic | 4201 | Au-Es-Bhs-C | 1318,3 | 28 |
|  |  | litic | 4203 | Au-Es-Bhs-C | 1589,9 | 34 |
|  | Total | 2986,2 | 64 |
| Total arborete si terenuri de impadurit | 4644,2 | 100 |

4.3.2. Descrierea tipurilor si subtipurilor de sol

a) Solul brun acid umbric . Acest sol a fost identificat pe versanti cu expozitii diverse si inclinare de regula pana la 40 grade.

Substratul litologic este reprezentat de roci cristaline.

Orizontul Au are culoare brun inchisa si grosimea de 10 - 15 cm.

Orizontul Bv este de culoare brun galbuie si este gros de 20 - 50 cm.

Textura este mijlocie. Structura este grauntoasa. Continutul de humus este 5-10%. Gradul de saturatie in baze este la nivelul orizontului Bv mai mic de 55%. Aciditatea este moderata. Grosimea fiziologica este de 50-60 cm.

Fertilitatea este mijlocie spre ridicata.

b) Solul podzol litic. Acest sol a fost identificat pe versanti cu expozitie diversa si inclinare destul de mare (in general peste 40 grade) .

Substratul litologic este reprezentat de roci cristaline (paragnaise). Orizontul Aou are culoare cenusiu inchis si grosimea de 5-10 cm. Orizontul Es este de culoare cenusiu deschis si este gros de 10 cm. Orizontul Bhs are culoare bruna si este gros de 10-15 cm.

Orizontul Bs are culoare brun ruginiu si grosime de 10-15 cm. Textura este usoara. Structura este grauntoasa. Continutul de humus este in orizontul Aou de 10-27% si scade puternic la nivelul orizontului Es. Aciditatea este puternica. Grosimea fiziologica este de 30 - 40 cm.

Fertilitatea este scazuta spre mijlocie.

4.4.  Formatii forestiere si caracterul actual al tipului de padure

Formatiile forestiere existente sunt :

- molidisuri pure --------------------- 3104,4 ha (67%);

-amestecuri de molid, brad si fag - 1539,8 ha (33%).

77% din suprafata este ocupata de arborete respunzatoare din punct de vedere al compozitiei, productivitatii si a modului de generare, tipurilor fundamentale de padure. Arboretele artificiale (23 % ) au rezultat, mai ales, in urma aplicarii unor tratamente extensive, cu regenerare pe cale artificiala.

4.5. Structura fondului de productie si protectie

In urma analizei structurii fondului de productie si protectie se constata ca molidul este specia preponderenta in arboretele unitatii de productie V Valea Rea, acesta ocupand 81% din intreaga suprafata. Procentul este destul de mare si de aceea pe viitor se va urmari scaderea acestuia in favoarea celorlalte specii, dar suprafata foarte mare ocupata cu molid este oarecum normala tinand cont de conditiile stationale grele la care molidul se adapteaza cel mai bine dintre toate speciile forestiere.

In ceea ce priveste structura pe verticala a arboretelor se observa un mic dezechilibru, clasa I de varsta, fiind deficitara, acest lucru datorandu-se nerespectarii prevederilor amenajamentelor anterioare in ceea ce priveste taierile de produse principale si impaduririle.

4.6. Arborete afectate de factori destabilizatori si limitativi

Vanturile puternice au produs pagube in arborete trecute de 50 ani, situate in statiuni expuse si in care arborii au indici de zveltete supraunitari. Zapada umeda combinata cu vantul a produs pagube destul de mici si izolate in etajle tinere de molid, neparcurse la timp cu lucrari de ingrijire. In unele subparcele extragerea materialului lemnos s-a facut fara a se proteja arborii de viitor.

Eroziunea a aparut pe versanti inclinati insuficient protejati de vegetatie forestiera. Roca la suprafata terenului apare in special acolo unde in substratul litologic predomina paragnaisele. Suprafata efectiv ocupata cu roca la suprafata este 2205,4 ha.

4.7. Concluzii privind conditiile stationale si de vegetatie

Din cele expuse in subcapitolele anterioare, se desprinde concluzia ca factorii stationali sunt, in general favorabili pentru biocenozele forestiere locale.

Specia cea mai favorizata este molidul.

Factorii de stres cei mai puternici sunt roca la suprafata, volumul edafic mic, panta mare.

CAP. V: TRATAMENTUL TAIERILOR PROGRESIVE

(TAIERI IN OCHIURI,  TAIERI PROGRESIVE

IN OCHIURI)

5.1. Notiuni generale

Tratamentul taierilor progresive face parte din grupa tratamentelor cu taieri repetate, localizate, la care regenerarea se realizeaza sub masiv. El  se  deosebeste  de  taierile  succesive  prin  caracterul  neuniform  al  taierilor,  extragerea  arborilor  in  mod  grupat,  formand  ochiuri,  si  prin  faptul  ca  tine  mai  bine  seama  de  mersul  si  de  nevoile  regenerarii  in  fiecare  punct (fig. 1).

Caracteristica principala  a  tratamentului  taierilor progresive o constituie declansarea procesului de regenerare, cu ocazia primelor taieri, intr-un numar de puncte de pe suprafata arboretului, mai mare sau mai mic, care constituie, asa numitele ,,ochiuri de regenerare". La aplicarea acestui tratament trebuie sa se  tina seama de repartizarea, marimea, forma si numarul ochiurilor, precum si de intensitatea si ritmul taierilor, in raport cu dinamica procesului de regenerare.

Caracterizandu-se printr-o variabilitate mare a tehnicii de aplicare, tratamentul taierilor progresive se recomanda pentru o gama larga de arborete constituite din specii cu temperamente diferite. In conditiile tarii noastre, este indicat a  se  aplica in paduri din grupa II cu functii de productie si  protectie, precum şi la unele paduri din grupa I cu functii speciale de protectie, pentru regenerarea arboretelor de stejar pedunculat, stejar brumariu, stejar pufos, garnita, cer, gorun,  precum şi a sleaurilor de campie, lunca si deal, a goruneto –fagetelor, fageto - gorunetelor, fagetelor, amestecurilor de fag cu rasinoase, bradetelor, amestecurilor de brad si molid. Acest  tratament se poate, de asemenea aplica si in molidisuri situate in statiuni unde pericolul doboraturilor produse de vant este relativ redus, precum si in unele arborete derivate.

Fig. 1:  Aplicarea  tratamentului  taierilor  progresive

5.2. Descrierea tratamentului si tehnica aplicarii lui.

In cadrul tratamentului, taierile se localizeaza la inceput intr-un numar mai   mare sau mai mic de puncte de regenerare, amplasate pe intreaga  suprafata  a  arboretului.

La amplasare se tine seama de eventualele grupe de semintisuri utilizabile existente, in care se urmareste, prin taieri, crearea conditiilor necesare pentru dezvoltarea acestora, deschizindu-se concomitent si ochiuri de regenerare noi. Diametrul ochiurilor nou create, care se deschid obligatoriu, corelat cu anii de fructificatie, poate varia între 0,5 pana la 2,0 inaltimi (H) de arbore, interventia avind caracterul unei taieri "de insamantare, a carei  intensitate se diferentiaza ca si marimea ochiurilor in raport  cu  temperamentul  speciilor  de  regenerat. Cu  ocazia  revenirilor  urmatoare, semintisurile instalate in ochiturile respective  sunt puse in lumina, dupa caz, printr-una sau mai multe taieri, in raport cu conditiile stationale si cu   exigentele  ecologice  ale  speciilor. O data cu aceasta, ochiurile  se  largesc  concentric  sau  intr-o  anumita directie,  prin  efectuarea unei  taieri  de insamantare intr-o banda  de  latime variabila, de cele mai multe ori egala cu inaltimea unui arbore. In acest fel, taierile inainteaza progresiv, de fiecare data, concomintent cu punerea in lumina a semintisului din  ochiurile  sau  benzile  precedente, executandu-se si taieri de nisamantare  in  benzile  imediat  urmatoare  sau  in  alte  puncte  in care procesul  de  regenerare  nu  a  fost  declansat.

Pe masura ce ochiurile se largesc treptat, marginile lor se apropie, atingandu-se unele cu altele, dupa care se executa asa numitele taieri de racordare  prin  care se  inlatura  restul  arboretului batran. Racordarea ochiurilor  se  poate  face  pe  intreaga suprafata a arboretului sau pe anumite portiuni, pe masura asigurarii regenerarii si dezvoltarii semintisurilor  respective.

In felul acesta  diversele interventii din arboret nu mai au in mod predominant  caracterul  specific  al  unui anumit gen de taieri (de insamintare, de  dezvoltare ..etc..), ci cu ocazia fiecarei interventii, in cuprinsul arboretului  se  aplica  intreaga  gama  a  taierilor de regenerare, de  la  taierea de  insamantare pana  la  inlaturarea completa a vechiului arboret din portiunile regenerate  si  cu  semintisurile  devenite independente din punct  de  vedere  biologic,  care  nu  mai  au  nevoie  de  adapostul  vechiului  arboret.

Cu  ocazia primelor taieri  se  vor extrage exemplarele uscate  sau  in  curs de uscare, cele cu defecte tehnologice, de pe intreaga suprafata a arboretului,  in situatiile  in care acesta nu a fost pregatit in suficienta masura prin lucrarile de ingrijire sau de igiena anterioare. De asemenea, se extrag cu prioritate exemplarele  din  specii sau ecotipuri necorespunzatoare  sau  cu valoare economica redusa, fara ca prin aceasta sa se ajunga la o scurtare a perioadei de regenerare sau  la  deschideri mai mari decit cele corespunzătoare instalarii si dezvoltarii semintisurilor din speciile valoroase.

In cadrul ochiurilor, taierile vor avea de asemenea un caracter selectiv, lasandu-se  pe picior exemplarele  cele  mai valoroase,  urmarindu-se punerea in lumina a coroanei lor, in vederea  grabirii  si  stimularii  fructificatiei.

In cazul in care se impune introducerea pe cale artificiala de  specii de  valoare, care lipsesc sau sant putin reprezentate  in  arboretul batran, rarirea si largirea ochiurilor, in vederea  efectuarii  plantatiilor sau semanaturilor directe, se va  face  ca si  atunci  csnd se  urmareste obtinerea  regenerarii  naturale, tinandu-se seama de exigentele ecologice ale speciilor care se  introduc si de conditiile stationale din punctele  de  regenerare  respective.

In asemenea situatii, largirea ochiurilor se  va face, de regula, spre sud, sud-vest  in  cazul  promovarii  speciilor  de umbra si spre nord, nord-est pentru cele de lumina,  tinandu-se  seama  si  de  influenta conditiilor de relief.

In cadrul tratamentului, numarul de reveniri cu taieri intr-un arboret este mai mare decat numarul taierilor de regenerare ce se executa in fiecare punct de regenerare in parte. La fiecare revenire se creeaza puncte de regenerare noi, fie prin indesirea ochiurilor existente, fie prin largirea progresiva a  acestora. Numarul  ochiurilor  poate  fi  mai  mare sau mai mic, in raport cu marimea lor, cu lungimea perioadei adoptate pentru regenerarea arboretului respectiv.

Lungimea perioadei de regenerare se stabileste diferentiat in raport cu compozitia arboretelor, caracteristicile ecologice  ale speciilor  de regenerat si conditiile stationale.  Astfel, in arboretele de stejar pedunculat, stejar brumariu, stejar pufos, girnita, cer, precum si in sleaurile de campie si de lunca, taierile progresive se vor aplica cu perioada de regenerare de 15 - 25 ani, in raport cu conditiile de regenerare (fructificatie, prezenta semintisurilor vizibile, starea solului ..etc.. ), suprafata unitatilor amenajistice, compozitia si functiile arboretului respectiv. In arboretele de gorun, amestecurile de gorun cu fag sau cu alte specii - inclusiv sleaurile de deal, taierile se vor aplica cu  aceleasi  perioade  de regenerare corelandu-se  cu  anii de  fructificatie  la  gorun.

In  fagete,  amestecuri  de  rasinoase  cu  fag,. Bradete  si  amestecuri  de  brad  cu  molid,  taierile  progresive  se  vor  aplica  cu  perioade  de  regenerare  mai  lungi,  pana  la  30 ani.

Perioadele de mai sus se refeera la durata procesului de regerare pe intregul arboret. Ele sunt mai  lungi decat intervalul de timp optim  dintre momentul  instalarii  semintisurilor si  momentul  punerii  lor  in  plina  lumina,  prin inlăturarea completa  a  adapostului oferit de vechiul arboret intr-un anumit punct de regenerare. Acest interval - perioada speciala de regenerare - trebuie  sa  fie   in  mod  obligatoriu  respectata  pentru  fiecare punct de regenerare in parte,  indiferent de lungimea perioadei de regenerare  pe  intregul  arboret.

Tinand-se  seama ca  in  viitor  perioadele  de  regenerare  vor  mai lungi  decat  in  cazul  taierilor  progresive  si  combinate  aplicate  anterior si   ca  o  parte  din  semintisurile  si  tinereturile  instalate  pot atinge  pina  la taierile  de  racordare varsta  de 20 - 30 ani, este necesar ca pe portiunile respective sa  se  execute  si  lucrari de ingrijire a tinereturilor care s-au instalat, potrivit stadiului lor de dezvoltare.

Tehnica  aplicarii  tratamentului  taierilor progresive difera de  la caz la caz si in raport cu conditiile stationale ale arboretelor respective, cu compozitia şi cu  temperamentul  speciilor de regenerat, cum si cu telul de gospodarire  adoptat.

In  functie  de  conditiile  stationale,  tehnica aplicarii taierilor progresive se diferentiaza in special in ceea ce priveste forma şi orientarea ochiurilor, precum si modul de largire a acestora. Asa de exemplu, in    statiunile  de campie, cu deficit de umiditate, regenerarea naturala se obtine  cu usurinta in partea sudica a ochiului, la adapostul arboretului batran, unde conditiile de umiditate sunt mai favorabile. In statiunile reci, eu exces de umiditate sau pe versantii  umbriti din zona montana, semintisul se instaleaza cu preferinta  in  partea  nordica  a  ochiului  unde  patrunde  mai  multa lumina si  caldura.  In ambele cazuri pentru a  folosi cat mai bine zona favorabila regenerarii, ochiurile vor avea o forma cat mai apropiata de cea eliptica, cu  axa  mare orientata pe directia est-vest. Largirea  ochiurilor se va face insa  diferentiat, spre sud, sud-vest, in arboretele situate pe statiuni cu deficit de umiditate,  in  special  in  tipurile  de  padure stejaret de campie inalta, stejareto - sleau  de  terasă,  sleau  de  silvostepa, sleau normal de campie, stejareto – sleau de terasa,  sleao – ceret de  campie, ..etc.., si  spre  nord  nord-est in arboretele de pe statiuni mai umede si mai reci din zona amestecurilor  de  rasinoase  sau  de  rasinoase  cu  fag,  in unele tipuri de sleauri  de  lunca ..etc…

In statiuni cu  tendinta  de  inmlastinare trebuie sa se aiba in vedere necesitatea  asigurarii  drenajului biologic, in care scop inlaturarea arboretului  batran  din jurul  punctelor  de  regenerare  se  va  face  treptat, prin mai  multe  taieri  consecutive.  In acelasi  fel  se  va  proceda  si  in  cazul arboretelor  din  statiuni  in  care  exista  pericol  de  intelenire,  imburuienire sau  de  instalare   a   unor  specii  de  valoare  redusă.

In  raport  cu  compozitia  arboretelor  cu  exigentele  ecologice ale speciilor de promovat, tehnica aplicarii  tratamentului  se  diferentiaza  atat  in ceea ce priveste  marimea  ochiurilor  cat  si  directia de largirc  a  acestora. Astfel, ochiurile care se  instaleaza pentru regenerarea unor specii cu temperament  mai  de umbră vor fi mai mici, diametrul  lor putand  varia intre  0,5 - 0,75 H  la  brad,  0,5 - 0.7 H  cu  indepartarea  totala  a  arboretului  batrin  sau  1,0-1,5  H cu  rarirea  uniforma  a  acestuia,  la fag  si  mai  mari la cele  de  lumina  0,75 - 1,5  H  la  gorun, garnita,  cer,  1,5 - 2,0 H  la stejari.

In cazul sleaului de deal dobrogean de productivitate mijlocie sau inferioara, ochiurile vor avea diametre de 0,5 - 0,75 H cand se extrage tot arboretul  din  ochi  si  1,5 - 2,0 H cand  se  face  rarirea  arboretului  in  vederea  insamantarii;  in  arboretele  derivate  de  tei  si  carpen din Dobrogea, de productivitate mijlocie, pentru regenerarea naturala a teiului si reintroducerea  gorunului,  ochiurile  vor  fi  eliptice,  0,5 - 0,7 H  pe  directia NS  si  1,5 - 2,0 H  pe  directia  EV. La molid,  ochiurile vor fi mai mici, in     zonele in care exista pericolul  boboraturilor  de vant  de 0,75 - 1,0 H si  mai mari  in  rest,  de  1,0 - 1,5 H.  Extragerea  arboretului  in  fiecare punct de regenerare  se  va  face  in  2 - 3 etape.

Numarul si  intensitatea  taierilor  de  regenerare  in  cadrul fiecarui punct  trebute  sa  difere  in  raport  cu  exigentele  ecologice  ale  speciilor de regenerat. Pentru speciile de lumina (cazul cvercineelor fara gorun) prin taierile de insamantare, consistenta  arboretului  se  va  reduce  la  0,4 (0,5) si   0,5  (0,6),  pentru  	gorun  si  molid  urmand  ca  inlaturarea  arboretului  ramas sa se faca  printr-una sau  doua  taieri  ulterioare, in raport  cu  instalarea si dezvoltarea semintişurilor. In  cazul  speciilor  de  umbra  (brad, fag) prin taierile  de  insamntare  consistenta  arboretului  in  ochiuri se va reduce pana, la  0,6 - 0,7  urmand  ca   inlaturarea  totala  a arboretului ramas  sa  se  faca in  2 – 3  reprize, concomitent  cu  largirea  ochiurilor  respective.

In  arboretele  de  amestec,  constituite  din  specii  cu  temperamente  apropiate  dar  inegale,  ca  ritm  de  crestere,  mai  ales  in  tinerete,  se va asigura  avans  de  crestere  speciei  mai  incet  crescatoare. Astfel, in amestecul de molid, brad si fag se vor instala  ochiuri  mici  care  sa  asigure  cu  precadere regenerarea bradului  si fagului si numai dupa ce ele vor avea un oarecare  avans  de  crestere si a molidului. Pentru aceasta,  la  inceput se vor  deschide  ochiuri  in  portiunile  in  care  se  gaseste  semintis  de  brad  si  de fag, precum si in alte părti ale arboretului in care poate fi favorizata  instalarea acestor  specii  si  numai  dupa  aceea  se va continua cu regenerarea  molidului.

In  arboretele  constituite  din  specii  cu  temperamente  deosebite, deschiderea,  forma  si  directia  de  inaintare  a  ochiurilor  se vor stabili in raport  cu  exigentele  ecologice ale speciilor de valoare ridicata, carora, potrivit  compozitiilor  si  telurilor  stabilite  prin  amenajament  trebuie  sa  li se acorde prioritate in  procesul  de  regenerare.  Astfel, in cazul goruneto-fagetelor, intensitatea taierilor va fi mai mare in ochiurile in care se urmareste instalarea  semintisului  de  gorun  0,4  (0,5), si  mai  mica  in cele pentru fag 0,6 (0,7), iar taierile vor inainta pe cat posibil in directiile N - NE, pentru favorizarea instalarii gorunului si S - SV  pentru regenerarea fagului, tinandu-se seama si de  influenta pe care o exercita expozitia versantilor si panta  terenului.

In arboretele de cvercinee, pure sau in amestec cu alte specii, din  arealul  lor  natural, se va favoriza regenerarea speciilor de stejari,  urmărinduse  ca  ponderea lor sa fie  de  70 – 80 % in stejarete. gorunete, garnitete  si  cerete,  50 -  600  in  sleauri si  30 – 40 %  in  amestecurile de  fag cu gorun. Diferenta pana la 100 % se va asigura din specii autohtone valoroase (frasin, paltin, cires,  fag, tei si altele)  in  fuctiet  de  conditiile  stationale. In  scopul favorizarii speciilor  de  cvercinee, se va asigura cu precadere  regenerarea lor,  deschizandu-se ochiuri  in numarul si de dimensiunile necesare  pentru  realizarea  proportiilor  corespunzatoare.

Daca	 prin aplicarea taierilor progresive se asigura regenerarea in ochiuri  a  stejarilor in  proportiile de mai sus, regenerarea celorlalte specii se poate  face  printr-o  rarire selectiv uniforma a arboretului ramas intre ochiuri, dupa  care prin 1 - 2 interventii ulterioare  sa se inlature toti arborii batrini de pe suprafetele  respective.  Acest mod  de interventie este specific, de altfel  tuturor arboretelor de amestec, la  care trebuie sa  se acorde atentie  regenerarii  cu  precadere  a  speciilor  cu   valoare  ridicata. In ceea ce priveste telurile, de gospodarire urmarite,  tehnica aplicarii tratamentului trebuie sa  fie  diferentiata  si  in  raport cu intensitatea functiilor de protectie ale  arboretelor.  In  general, in  cazul in  care  aceasta  intensitate  este  mai mare, trebuie sa  se  adopte  perioade  de  regenerare  mai  lungi (25 ani  in  cazul  arboretelor  cu  baza  de  stejar  si  30  ani  la fagete  si  in  amestrecurile  de  fag  cu  rasinoase,  si  cele  de  rasinoase), indepartarea arboretului batrin facindu-se  treptat si  pe  masura  ce  semintisul  instalat devine  apt  a  prelua in  cat  mai mare masura  functiile  de  protectie  indeplinite  de  vechiul arboret.

In  arboretele  in  care procesul de regenerare a fost declansat prin aplicarea altor tratamente (taieri combinate, succesive  cu  progresive, taieri succesive) se vor avea  in vedere: in  stejarete, gorunete si  sleauri aplicarea in continuare a taierilor specifice tratamentelor aplicate anterior,  urmarindu-se pe cat posibil adaptarea lor la tenhica tratamentului taierilor progresive, cu perioada de  regenerare de 15 - 25 ani, in raport cu  starea si functiile arboretului, gradul de instalare a semintisului, starea solului, ..etc..; in fagete, in amestecurile de fag si rasinoase si in amestecurile de rasinoase, in care s-au aplicat taieri combinate succesive cu progresive si in care consistenta arboretului este mai mare de 0,5, continuarea taierilor se va face după tehnica corespunzătoare tratamentului tăierilor  progresive, cu perioada  lunga de regenerare (pana la  30  ani);  in cele cu  consistenta   pana la  0,5 inclusiv,  arborii ramasi  se  vor  extrage  in  1 - 3 reprize, in raport cu starea de sanatate si  de vegetatie a lor si cu stadiul de dezvoltare a semintisului, urmarindu-se evitarea in masura maxima a vatamarii acestuia.

In scopul asigurarii  unui ritm corespunzator al procesului de regenerare, se va interveni cu noi taieri numai daca s-a asigurat regenerarea  in  urma  taierilor anterioare.  In situatiile in care instalarea regenerarii naturale este ingreunata din cauza unor conditii  stationale  necorespunzatoare,  se vor aplica, după caz, lucrari de ajutorare si  de  completare  a  regenerarii  naturale.

In  arboretele cu stejari xerofiti, in conducerea procesului de regenerare se  va da  atentie  maxima  anilor  de  fructificatie, executandu-se mobilizarea  solului  si  semanaturi  directe  sau  plantatii  sub  masiv.

BIBLIOGRAFIE

- Amenajamentul O.S. Domnesti

2. Ministerul apelor, padurilor si protectiei mediului – Norme tehnice privind

alegerea si aplicarea tratamentelor – vol. 3

3. Ion I. Florescu – Silvicultura, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti,

1981

ANEXE 	- Act de punere in valoare (A.P.V.)

8. Sugestii pentru creşterea eficienţei învăţării şi evaluării elevilor (care cuprind şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale).

Pentru verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite se pot folosi exerciţiile 1, 2, 3 … 50,  propuse în acest auxiliar.

Exerciţiile propuse  pot fi folosite pentru verificarea şi evaluarea noilor cunoştinţe şi deprinderi astfel: pentru elevii cu un nivel ridicat de aptitudini se propun exerciţiile 5, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24b, 26, 30a, 31, 35, 38, 40, 42, 48, 49,  pentru elevii cu un nivel mediu de aptitudini şi pentru aceia cu cerinţe educaţionale speciale – exerciţiile: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 21, 24a, 29, 30b, 32, 37, 41, 43, 45, 46, 47.

Exerciţiile 13, 33, 34, 36, 44 pot fi rezolvate de grupe de elevi care să cuprindă şi elevi cu nevoi educaţionale speciale.

Pentru exerciţiile: 1, 4, 5, 6, 9, 12, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, profesorul va nota în tabel calificativul sigur, nesigur sau va evalua printr-o notă, în funcţie de cum a răspuns elevul, va scrie data evaluării şi semnătura evaluatorului.

Pentru exerciţiile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, , 10, 11, 12, 17, 21, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 profesorul va nota în tabel calificativul sigur/ nesigur, corespunzător / necorespunzător sau va evalua printr-o notă, în funcţie de cum a răspuns elevul, va scrie data evaluării şi semnătura evaluatorului.

Pentru exerciţiile: 1, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, profesorul va urmări modul în care elevii au identificat şi cum au completat  cerinţele, comentariile efectuate de aceştia pentru colegii lor. Vor consemna rezultatele în fişa de evaluare a fiecărui elev.

Exerciţiile 3, 5, 11, 13, 44 sunt concepute în mai multe variante cu grade de dificultate crescânde. Evaluatorul poate alege o anumită variantă pentru elevii cu nivele ridicat de cunoştinţe sau alte variante pentru  elevii cu cerinţele educaţionale  speciale.

Exerciţiile 2, 30, 31 şi 42 sunt concepute în două variante cu grade de dificultate crescânde. Evaluatorul poate alege  varianta a pentru elevii cu nivele ridicat de cunoştinţe sau varianta b pentru  elevii cu cerinţe educaţionale  speciale.

Pentru exerciţiile: 13, 33, 34, 36, 44, se vor forma grupe de elevi mixte, atât din punct de vedere al cerinţelor educaţionale, cât şi din punct de vedere al stilurilor de învăţare ( auditiv, vizual sau practic). Astfel de grupe pot fi folosite şi la exerciţiile mai complexe, cum ar fi miniproiectele (25, 39) sau exerciţiile recapitulative (51, 52).

Pentru exerciţiile de autoevaluare 14, 28 şi 50 profesorul va nota în portofoliul profesorului (fişele de evaluare şi de progres şcolar ale fiecărui elev) rezultatul autoevaluării şi va verifica dacă aceasta s-a făcut corespunzător.

9. Sugestii cu privire la procesul şi metodele de predare / învăţare

Întreg demersul didactic depus de profesori şi maiştri instructori în procesul de predare-învăţare, trebuie să fie focalizat pe formarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice generale şi specializate cerute de calificarea Operator în fabricarea cherestelei. Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasă a activităţii didactice, prin îmbinarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ adecvate formării competenţelor urmărite, prin folosirea celor mai adecvate metode, în care activitatea este centrată pe elev.

În planul de învăţământ pentru calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului – domeniul Fabricarea produselor din lemn, au fost alocate un număr de 60 ore/an din care, pentru pregătire practică 36 ore/an.

Orele de instruire practică se vor desfăşura sub îndrumarea maistrului instructor sau a profesorului de specialitate tehnică, în funcţie de încadrarea cu personal de specialitate a fiecărei unităţi şcolare.

Numărul de ore alocat pe teme este orientativ, rămânând la latitudinea profesorului să repartizeze orele în funcţie de :

- specificul socio-economic al zonei geografice;

- complexitatea şi varietatea materialului didactic existent în şcoală;

- condiţiile agentului economic;

- cerinţele specifice ale calificării;

- dificultatea temelor;

- nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit;

- ritmul de asimilare al cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit.

Procesul de predare-învăţare, trebuie să fie axat pe formarea competenţelor cheie, şi competenţelor tehnice cerute de calificarea de nivel 3.

Metodele active, specifice învăţării centrate pe elev, pe care cadrul didactic le poate utiliza pot fi diversificate: problematizarea, observaţia dirijată, studiul de caz, demonstraţia, exerciţiul, miniproiectul etc.

Organizarea clasei va fi făcută, pe grupe de elevi astfel încât să se poată realiza şi formarea abilităţilor cheie legate de comunicare, rezolvarea de probleme, prin asumarea responsabilităţii, colaborarea cu colegii, coordonarea activităţii unei grupe, asigurarea calităţii, lucrul în echipă şi asigurarea igienei şi protecţiei muncii.

În strategia didactică, materialul didactic este deosebit de important. Astfel, maistrul /profesorul, va asigura materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei (piese de cherestea, instalaţii ale agentului economic, aparatură de laborator:), va elabora fişe de lucru pentru fiecare examinare şi determinare, precum şi probe şi instrumente de evaluare şi autoevaluare.

Probele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de observaţie, fişe de evaluare, fişe de autoevaluare, teste cu diferite tipuri de itemi.

Elevilor li se solicită citirea sarcinilor de lucru din fişe şi rezolvarea acestora, în ordinea înscrisă. În acest fel, elevii vor fi antrenaţi să participe activ la lecţie desfăşurând activităţi practice/aplicative. Ei vor trebui să se documenteze, privind procedeul de aburire sau antiseptizare, să observe aspectul şi caracteristicile cherestelei după aburire sau antiseptizare, să efectueze determinări practice, să exerseze.

Pe parcursul desfăşurării lecţiei, maistrul /profesorul va supraveghea, dirija şi îndruma demersul elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. Ori de câte ori este solicitat de către elevi, maistrul /profesorul dă explicaţiile şi lămuririle necesare.

Metodele de învăţământ care se propun sunt cele activ-participative, precum învăţarea prin descoperire dirijată şi exerciţiul practic.

Instrumentele de evaluare şi autoevaluare pot fi concepute sub formă de fişe de lucru, fişe de observaţie, chestionare de autoevaluare, probe proiect, portofolii, tema de lucru, lucrări practice etc .

10. Soluţii pentru exerciţiile propuse

2. 16cm; 2,4m; distanţe mici; 10-30km; 20-60km; teren accidentat; corespunzător instalaţiilor de descărcare, MCF 5; drumuri amenajate; ţapine sa pârghii cu cârlig

3. Recepţia cantitativă se face prin măsurarea şi inventarierea lungimilor şi diametrelor;

Recepţia calitativă presupune examinarea buştenilor bucată cu bucată, prin încadrarea în una din clasele de calitate în funcţie de defecte ;

Se măsoară diametrul pe porţiunea fără defecte, în planuri perpendiculare, la jumătatea lungimii, se face media. Se măsoară lungimea între capete, pe distanţa cea mai scurtă, cu o zecimală din 0,10 în 0,10m.

7. Macara Tip MCF 5; 1- grindă metalică; 2 – picioare ; 3- cărucior electropalan, 4 – sarcină; 5 – mijloc de transport ; 6 – stive de lemn rotund

Macara – portal ; 1- picioare metalice; 2 – grindă cu zăbrele, 3- cărucior electropalan ; 4 – grindă de rulare; 5 – cale de rulare ; 6 – roţi de deplasare

Pod rulant ; 1- grindă cu zăbrele ; 2- stâlpi de susţinere ; 3 – grinzi orizontale din beton ; 4 – roţi de rulare ; 5 – căi de rulare ; 6 – traverse de lemn, 7 – electropalan ; 8 – electromotor ; 9 – grindă metalică de susţinere cărucior ; 10 – cabină de comandă

Motoîncărcător cu furco frontale ; 1- rampă de alimentare, 2 – sistem pneumatic de obturare ; 3 – transportor cu lanţ

Fazele :

- deplasare la mijlocul de transport ;

- deplasare electropalan,

- prindere sarcină

- strângere sarcină

- deplasare instalaţie la locul de descărcare

- coborâre şi dezlegare sarcină

8.  Linie de garaj cu rampă de descărcare ; 1 – rampă de descărcare ; 2 – mijloc de aprovizionare

Secţiune printr-un transportor longitudinal cu lanţ;  1 – fundaţie, 2 – schelet de susţinere, 3 – organ de tracţiune ; 4 – plăcuţe de susţinere buştean, 5 – şină de cale ferată ; 6 – grinzi de stejar

Instalaţie automată de distribuire a buştenilor; 1 – transportator transversal ; 2 – cabină cu pupitru de comandă ; 3 – transportor longitudinal ; 4- dispozitiv de sincronizare a intrării succesive a buştenilor ; 5 – rampe de descărcare ; 6- zonă de întoarcere a transportorului

10. a – ferăstrău mecanic cu lanţ ; b – ascuţire lanţ ; poziţia pilei între dinţi; egalizarea dinţilor ; c – secţionare

11. a – instalaţie de cojit cu cuţite răzuitoare ; cu valţuri cu cuie ; hidraulică ; b – mecanică şi hidraulică ; c – creşterea duratei de utilizare a pânzei;  reducerea consumului de energie

13. a  1-c ; 2a ; 3b ; 4c ; 5b

b  1F ; 2A ; 3A ; 4A ;

c  1 – ferăstrău mecanic; 2 – instalaţii de stropire, bazine; 3 – instalaţii cojit ; 4 – detector incluziuni metalice ; 5 – macarale; poduri rulante ; IFRON

d  1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 - c

d  1 – 0,50m.c. ; 124m

15. Debitare pe plin – printr-o singură trecere prin gater obţinând numai piese netivite;

Debitarea pe prismă – două treceri prin gater

Debitarea pe sferturi – şapte treceri prin gater obţinând un procent maxim de piese de cherestea radială

Debitarea slavonă – variantă a debitării pe sferturi – două treceri

Debitarea nordică – variantă a debitării pe prismă – se renunţă la piesele de cherestea din flancurile buşteanului

16. a – simetrice fără soţ; simetrice cu soţ; asimetrice; b - simetrice fără soţ când inima este prinsă într-o singură piesă de cherestea; simetrice cu soţ când inima este spintecată; asimetrice când aşezarea pânzelor în gater nu prezintă simetrie

17. a  1 – pe plin; pe prismă; sferturi; slavonă; nordică; 2 – prismă;

18. riglă; scândură; grindă; dulap; şipcă; gater; panglică; circular; transportor

19.  Gater vertical: 1 – fundaţie; 2 – placă de bază; 3 – montanţi verticali; 4 – traversă superioară; 5 -  traversă inferioară; 6 – roată acţionare; 7 – roată de frână, 8 – arbore principal; 9 – volanţi; 10 – biele; 11 – rama gaterului; 12 – traversa superioară ramă, 13 – traversa inferioară; 14 – montanţi ramă

Cărucioare mecanice: 1 – volantă pentru prindere; 2 – braţe; 3 – volantă pentru deplasare radială; 4 – şasiu; 5 – cărucior auxiliar, 7 – cărucior mecanic de prindere a cherestelei

20. Ferăstrău panglică: 1 – placă de bază; 2 – batiu; 3 – roată superioară; 4 – roată inferioară; 5 – lagăre, 6 – ax; 7 - coloane cilindrice verticale; 8 – tijă filetată; 9 – braţe; 10 – electromotor; 11 – şurub melc; 12 – roată melcată; 13 – lanţ; 14 – tijă filetată, 15 – roată; 16 – angrenaj melc-roată melcată, 17 – manivelă; 18 – electromotor; 19 – curele; 20 – arbore; 21 – pânză tăietoare; 22 – dispozitiv mobil de ghidare; 23, 24 - suport

Căruciorul ferăstrăului panglică: 1 – cale de rulare; 2 – roţi; 3 – platformă; 4 - montanţi port-grife; 5, 8 – grife; 6, 7, 9, 10 – dispozitive hidraulice

21.  a – Ferăstrău panglică; b – debitare; c – uşor; deplasabil în alte locuri; întreţinere şi reglare uşoară

22. Ferăstrău circular de tivit cu avans manual. 1 – batiu; 2 – masă metalică; 3 – dispozitiv reglabil de fixare a lăţimii; 4 – cuţit divizor; 5 – disc tăietor; 6 – capotă de protecţie; 7 – role de sprijin

Ferăstrău circular dublu de tivit: 1 – batiu; 2 masă de sprijin; 3 - dispozitiv de fixare a lăţimii de tăiere; 4 – transportor de evacuare; 5 – riglă gradată; 6 – cilindrii de avans

Ferăstrău circular de retezat tip pendulă cu articulaţie. 1 – placa de bază; 2 – montant; 3 – coloană; 4 – suport; 5, 8 – braţe articulate; 6 – resort; 7 – braţ pendular; 9 – disc; 10 – capotă de protecţie

23. a   debitare – gater – pânze, bigle; a  spintecare – ferăstrău circular de spintecat – discuri tăietoare, c  retezare – ferăstrău circular pendulă – discuri tăietoare, d   evacuare – bandă transportoare

24.  a  specie; utilaje; mecanizare; spaţiu; circulaţie; reducere efort; gater; panglică; circular, transportor

b   În varianta a buştenii sunt debitaţi pe prismă la gaterul I. prismele se împing înapoi pe rampă formând un stoc pentru debitarea la acelaşi gater în schimbul 2.

În varianta a II debitarea prismelor se face la gaterul II aşezat în rândul al doilea: 1 – gater; 2 – rampe de depozitare; 3 – transportor; 4, 6 – ferăstrău circular de retezat; 5 – ferăstrău circular de spintecat; 7, 11 – transportor cu bandă; 8, 9, 10 – ferăstraie circulare pentru prelucrarea pieselor scurte

26. a  1-a; 2-b: 3-b; 4-c; 5-c

b 1A; 2A; 3A; 4F

c  1 – gater; 2 – ferăstrău pendulă; 3 – ferăstrău de spintecat; 4 – transportor cu bandă; 5 – exhaustare

d  1-a; 2 – b, c; 3 – d, e, f; 4 – g, h, i, j

Exerciţiile 3, 6, 7, 9, 12, 15, 21, 30, 31, 34, 35, 38, 44, 46, vor fi analizate în funcţie de cum a răspuns fiecare elev, atât prin comentarii, cât şi prin completarea unor cerinţe în funcţie de cazul prezentat.

Probele practice 1, 4, 5, 29, 32, 34, 37, 45, 47 impun anumite rezolvări, în funcţie de proba concretă la care apelează maistrul instructor.

11. Importanţa întocmirii unui portofoliu

Prin calificările de la nivelul 2, elevii trebuie să dobândească abilităţi şi cunoştinţe generale despre domeniul de pregătire care să le permită să continue pregătirea la nivelul 3, sau să se integreze pe piaţa muncii.

Pentru acest lucru o pondere mare în pregătirea elevilor o au formarea abilităţilor cheie în comunicare, în igienă şi securitatea muncii, în lucrul în echipă, în organizarea şi pregătirea pentru integrarea la locul de muncă  şi în rezolvarea de probleme.

Evaluatorul va folosi ca instrumente de lucru următoarele:

( Fişe de observare şi fişe de lucru

( Exerciţiul practic (proba practică)

( Fişe de evaluare şi autoevaluare

( Activităţi interactive ( joc de rol, proiecte)

( Activităţi care vizează diferite stiluri de învăţare (vizual, auditiv, practic)

Toate activităţile îndeplinite pot fi folosite drept dovezi suplimentare pentru portofoliul de calificări profesionale al fiecărui elev iar informaţiile din acest ghid pot fi utilizate în elaborarea ghidului elevului.

Portofoliul reprezintă o metodă complementară de evaluare, care permite evaluarea elevilor pe baza unui ansamblu de rezultate. El reprezintă o culegere de documente în care fiecare elev poate să prezinte într-un mod sistematic calificativele, rezultatele, experienţele, precum şi lucrări personale, pe care le-a dobândit de-a lungul unei perioade de învăţare.

Structura portofoliului poate fi stabilită împreună cu elevii, odată cu anunţarea tematicii, dar vor fi obligatorii anumite elemente care oferă posibilitatea elevilor de a-şi monitoriza progresul şi de a lua parte la propriul proces de învăţare.

Profesorul va indica bibliografia de studiat, cu folosirea resurselor (bibliotecă, internet).

Evaluarea va scoate în evidenţă măsura în care se formează abilităţile cheie şi competenţele tehnice specializate din standardul de pregătire profesională.

Elevul va păstra permanent acest portofoliu , îl va completa la zi cu ultimele dovezi ale evaluării şi însuşirii noilor competenţe  şi-l va prezenta atât evaluatorilor externi cât şi la susţinerea examenelor final pentru trecerea la un alt nivel.

# Text boxes

Regenerare artificială

Regenerare naturală

Regenerare din sămânţă

Regenerare artificială

Regenerare artificială

Regenerare artificială

Regenerare naturală

Regenerare din sămânţă

- Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală a competenţelor, conform cerinţelor de validare din acest standard.

- Profesorii nu trebuie să se limiteze la mijloacele de învăţare prezentate în auxiliar. Acestea constituie doar un exemplu pentru materialele didactice care se pot concepe şi folosi la orele de curs.

- Prezenta lucrare nu este un manual, ci un material de învăţare.

ATENŢIE!!

- Tipul de arboret............................................................................................

.     ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Structura şi compoziţia arboretului...........................................................

- …………………………………………….........................................................

- ……………………………………………………………………………. ............

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

- Modalitatea de inventariere…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Ehipamente de lucru – Marcarea arborilor se face cu…..(a)….în urma executării unui…(b)…..Se inregistrează diametrul de bază în…(c)….prin masurarea lui cu…(d)…..pentru fiecare….(e)…..în parte.

-    Modul de lucru – Se extrag arborii necorespunzători cu…(f)….,din specii…

-   .(g)….până la realizarea consistenţei de….(h)….pentru speciile de umbră

şi      de…(i)…. pentru speciile de lumină.

Pentru reuşita procesului de predare – învăţare ţineţi seama de cadrul de asigurare a calităţii şi verificaţi dacă:

- locul / sala / organizarea sălii sunt adecvate;

- echipamentele sunt pregătite şi funcţionale;

- toate materialele / resursele sunt la îndemână;

- explicaţi în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei;

- oferiţi informaţii pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor;

- ţineţi cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară;

- ţineţi cont de alcătuirea / nevoile / capacităţile grupului / elevilor;

- aţi adaptat lecţia pentru a răspunde nevoilor elevilor;

- aţi stabilit ţinte individuale de învăţare;

- aţi împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare;

- încurajaţi concentrarea şi eforturile elevilor,

- încurajaţi învăţarea autonomă, centrată pe elev;

- folosiţi strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare;

- comunicaţi eficient cu elevii (ton, ritm, stil);

- formulaţi în mod clar întrebările;

- asiguraţi existenţa materialelor care sporesc claritatea informaţiilor;

- încurajaţi elevii să participe activ la lecţie;

- răspundeţi informaţiilor suplimentare ale elevilor,

- explicaţi scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor,

- oferiţi la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul,

- asiguraţi o evaluare formativă regulată, corectă, riguroasă şi exactă;

- implicaţi elevii în evaluare;

- puneţi la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare,

- învăţaţi elevii să îşi asume responsabilitatea pentru procesul de învăţare;

- alocaţi timp pentru discutarea unor aspecte sau nevoi suplimentare;

- folosiţi în mod eficient temele pentru acasă,

- aţi atins scopurile şi obiectivele lecţiei,

- demonstraţi o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate;

- obţineţi feedback pentru propria dezvoltare profesională,

- completaţi şi semnaţi cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare.